## Slide 1: Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
Генеральный директор АНО «Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса»
Симчук Евгений Николаевич
www.niitsk.ru

## Slide 2
Правовая основа разработки технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
«Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» от 18 ноября 2010 года
Предусмотрен единый перечень объектов (продукции), в котором устанавливается обязательные требования в форме ТР ТС
В государствах членах ТС не допускается установления обязательных требований в отношении продукции не включенной в единый перечень
Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза»
В единый перечень включен 61 объект технического регулирования
№ 25 –автомобильные дороги

## Slide 3
Правовая основа разработки технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
Решение Комиссии Таможенного союза от 8 декабря 2010 г. № 492 «О Графике разработки первоочередных технических регламентов Таможенного союза»
Предусмотрена разработка 47 технических регламентов Таможенного союза
Разработка 25 технических регламентов закреплена за Российской Федерацией
Пунктом 15 предусмотрена разработка технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
Ответственным за разработку технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» определено Министерство транспорта Российской Федерации

## Slide 4
Утверждение технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №827 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)»
Утвержден Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» вступает в силу с 15 февраля 2015 года
Утвержден Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

## Slide 5
Цели технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
Технический регламент принят в целях обеспечения на стадиях проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильных дорог:
защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества
охраны окружающей среды, животных и растений
предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей
обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения
Технический регламент устанавливает минимально необходимые требования безопасности к автомобильным дорогам и процессам их проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации, а также формы и порядок оценки соответствия этим требованиям

## Slide 6
Объекты технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
Объекты технического регламента
ТР не распространяется
вновь строящиеся, реконструируемые, капитально ремонтируемые и эксплуатируемые автомобильные дороги общего пользования и дорожные сооружения на них, включая элементы обустройства, а также связанные с ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений и применяемые дорожно-строительные материалы и изделия. При этом для объектов дорожного и придорожного сервиса регулируется только их расположение
на автомобильные дороги не относящиеся к автомобильным дорогам общего пользования (автомобильные дороги промышленных, строительных, лесных и иных производственных предприятий, дороги, предназначенные для временного использования, дороги, расположенные в специальных зонах отчуждения и сооружаемые для нужд обороны или исключительно в спортивных целях), а также на улицы населенных пунктов

## Slide 7
Автомобильная дорога идентифицируется визуально и представляет собой обустроенную и используемую для движения наземных транспортных средств полосу земли либо поверхность искусственного сооружения
Все автомобильные дороги идентифицируются по классам и техническим категориям по следующим признакам:
а) по условиям доступа на них транспортных средств
б) по количеству и ширине полос движения
в) по наличию центральной разделительной полосы
г) по типам пересечений с другими автомобильными дорогами, железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками
Идентификация автомобильных дорог

## Slide 8
Все автомобильные дороги общего пользования должны иметь наименование с указанием начального, конечного, а при необходимости и промежуточного пунктов, индекс и номер в соответствии с установленным в государствах-членах Таможенного союза порядком обозначения автомобильных дорог общего пользования, присвоения им наименования, индекса и порядкового номера с учетом их значения, класса и категории
Наименования и идентификационные номера автомобильных дорог, входящих в состав международной транспортной сети, устанавливаются в соответствии с международными договорами
Идентификация автомобильных дорог

## Slide 9
Для однозначной идентификации видов продукции, попадающих под действие технического регламента, определены соответствующие перечни, которые приведены в приложении к техническому регламенту:
  - перечень дорожно-строительных материалов
  перечень изделий
В данных перечнях объекты технического регулирования классифицированы (сгруппированы) по признаку, соответствующему кодам позиции по ТН ВЭД ТС (Единая Товарная Номенклатура Внешнеэкономической Деятельности Таможенного союза).
Идентификация продукции

## Slide 10
48 терминов с соответствующими определениями
«автомобильная дорога» – комплекс конструктивных элементов, предназначенных для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами автомобилей и иных наземных транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и (или) грузов, а также участки земель, предоставленные для их размещения (ТР ТС)
«автомобильная дорога» - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог (ФЗ 257)
«дорога» - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии (Закон РФ 196) «жизненный цикл» - период времени, за который выполняются совокупность процессов от момента проектирования автомобильной дороги, включая строительство (возведение) и содержание, до ее утилизации (ликвидации)
Основные термины с определениями (ст.2)

## Slide 11
«инженерные изыскания» - процесс комплексного изучения природных и техногенных условий района проектирования автомобильной дороги, сбор материалов, необходимых для принятия обоснованных проектных решений
«проектирование автомобильной дороги» – производственный процесс, состоящий из комплекса проектно-конструкторских работ и экономических расчетов и осуществляемый по материалам инженерных изысканий
«строительство автомобильной дороги» – комплекс технологических, инфраструктурных и управленческих процессов по сооружению автомобильной дороги
«эксплуатация автомобильной дороги» – комплекс мероприятий по текущему ремонту и содержанию автомобильной дороги, выполняемый в целях обеспечения ее сохранности для безопасного, использования автомобильной дороги по ее прямому назначению
«содержание автомобильной дороги» – комплекс работ по поддержанию нормативного технического состояния автомобильной дороги, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения
«текущий ремонт автомобильной дороги» - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги
Основные термины с определениями

## Slide 12
«капитальный ремонт автомобильной дороги» - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги и ее геометрические элементы
«реконструкция автомобильной дороги» – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущий к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущей за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги
«сохранность автомобильной дороги» - состояние целостности автомобильной дороги как технического сооружения и имущественного комплекса, обеспечивающее поддержание ее эксплуатационных свойств и безопасное использование
Основные термины с определениями

## Slide 13
Безопасность автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, а также связанных с ними процессов проектирования (включая изыскания), строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации обеспечивается посредством установления и соблюдения соответствующих требований безопасности проектных значений параметров, в т.ч. допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств, а также показателей прочности, надежности и устойчивости элементов в течение всего срока службы
Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», с учетом степени риска причинения вреда, устанавливает минимально необходимые требования к автомобильным дорогам, выполнение которых достигается в процессе изысканий, проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации
Основные требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ст. 3)

## Slide 14
Основные требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при изысканиях
При изысканиях автомобильных дорог и сооружений на них должны соблюдаться следующие требования:
1. Материалы о природно-климатических условиях района строительства и факторах техногенного воздействия на окружающую среду с прогнозом их изменения должны быть достоверными
2. Материалы топографо-геодезических, инженерно-геологических, гидрологических, экологических, а при необходимости и других видов изыскательских работ должны содержать все необходимые данные:
- для разработки основных технических решений по конструктивным элементам автомобильной дороги и дорожных сооружений
- для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций дорожных сооружений, отверстий мостов и труб, прочности и устойчивости земляного полотна, дорожной одежды и других конструктивных элементов
- для проектирования инженерных мероприятий по защите автомобильной дороги и потребителей транспортных услуг от воздействия опасных природных и техногенных факторов

## Slide 15
Основные требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при проектировании
Практически все основные требования к автомобильным дорогам устанавливаются на стадии их проектирования:
    -Требования к трассе автомобильной дороги (параметры геометрических элементов плана, продольного и поперечного профиля, расчетные скорости)
    -Требования по расчету прочности и устойчивости конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений
    -Требования к мостам, путепроводам и тоннелям
    - Требования по учету и ограничению габаритных размеров и весовых параметров транспортных средств
    -Требования к размещению технических средства организации движения, удерживающих дорожных ограждений, пешеходных дорожек или тротуаров, велосипедных дорожек, искусственного освещения, площадок для аварийной остановки автомобилей, объектов дорожного и придорожного сервиса
    -Требования к обеспечению доступа участников дорожного движения с ограниченными возможностями
    -Требования к сокращения выбросов парниковых газов за счет снижения вынужденного простоя автомобилей в заторах
    - Другие …

## Slide 16
При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (далее – строительстве) автомобильных дорог и сооружений на них должны соблюдаться следующие требования:
а) строительство автомобильной дороги должно осуществляться в строгом соответствии с проектной документацией на землях, отведенных под эти цели уполномоченными органами по землепользованию на всех этапах жизненного цикла автомобильной дороги
б) применяемые при строительстве автомобильной дороги материалы и изделия должны обеспечивать выполнение дорожно-строительных работ в соответствии с проектной документацией
в) по завершении строительных работ автомобильная дорога в пределах полосы постоянного отвода земель должна быть освобождена от дорожно-строительной техники, временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, временных дорожных знаков и указателей, а также иных предметов и инвентаря, а земли, отведенные во временное пользование на период строительства объекта, должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по первоначальному назначению в соответствии с земельным законодательством государств-членов Таможенного союза
Основные требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при строительстве

## Slide 17
К требованиям безопасности к автомобильным дорогам и дорожным сооружениям на них при их эксплуатации относятся следующие:
- требования по учету и ограничению габаритных размеров и весовых параметров транспортных средств
- требования к предельно-допустимым значениям повреждений на покрытии
- требования к сцепным свойствам и ровности покрытия
- требования к обочинам и разделительным полосам
- требования к расстоянию видимости
- требования к состоянию дорожных сооружений
- требования к уровню зимнего и летнего содержания автомобильных дорог
-требования к техническим средствам организации дорожного движения и наружной рекламе
Основные требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при эксплуатации

## Slide 18
Дорожно-строительные материалы и изделия при производстве, транспортировании, хранении и применении должны обеспечивать надежность их работы в различных конструктивных элементах автомобильной дороги и дорожных сооружений на ней в течение их жизненного цикла под воздействием транспортных нагрузок, климатических и иных факторов.
К общим требованиям по безопасности дорожно-строительных материалов и изделий относятся:
Требования по суммарной эффективной удельной активности естественных радионуклидов
Требования по предельной концентрации вредных химических веществ при производстве, хранении, транспортировании, и применении дорожно-строительных материалов и изделий
Требования к физико-химическим и физико-механическим свойствам дорожно-строительных материалов и изделий
Основные требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» к материалам и изделиям

## Slide 19
В техническом регламенте установлены необходимые показатели в виде существенных требований (essential requiments), качественно определяющие необходимый уровень безопасности. Конкретные численные значения показателей обеспечивающих выполнение существенных требований технического регламента устанавливаются в взаимосвязанных с техническим регламентом межгосударственных стандартах
Принцип «презумпции соответствия», заключается в том, что существенные требования технического регламента считаются выполненными, если они соответствуют конкретным требованиям межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с этим техническим регламентом
Взаимосвязанными с техническим регламентом документами в области стандартизации считаются межгосударственные стандарты, включенные в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента
Презумпция соответствия (ст.4)

## Slide 20
Применение на добровольной основе межгосударственных стандартов является достаточным условием соблюдения требований технического регламента
Пример: Горизонтальная освещенность при искусственном освещении покрытия проезжей части автомобильных дорог различных классов и категорий должна обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной правилами дорожного движения скоростью
ГОСТ 33176 «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования»:
Презумпция соответствия
Класс освещения дорог* | , кд/м2, не менее | Uo, не менее | Ul, не менее | , лк, не менее | Uh, не менее | TI, %, не более | SR, не менее
А1 | 1,60 | 0,40 | 0,70 | 20,00 | 0,35 | 10 | 0,50
А2 | 1,20 |  |  | 15,00 |  |  | 
Б1 | 1,00 |  | 0,60 | 10,00 | 0,25 | 15 | 
Б2 | 0,80 |  |  | 8,00 |  |  | 
В1 | 0,60 | 0,35 | 0,50 |  |  |  | 
В2 | 0,40 |  | 0,40 |  |  |  | 

## Slide 21
Формы оценки соответствия технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ст. 5)

## Slide 22
Порядок подтверждения соответствия осуществляется в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза, которые установлены Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621.
Документами, подтверждающими соответствие дорожно-строительных материалов и изделий требованиям технического регламента, являются декларация о соответствии или сертификат соответствия
Перед выпуском в обращение на рынок дорожно-строительные материалы и изделия должны пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности, установленным в техническом регламенте
В соответствии с пунктом 24.5 статьи 5 технического регламента, декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют одинаковую юридическую силу на территории Таможенного союза
Формы сертификата соответствия и декларации о соответствии утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г №896
Подтверждение соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»

## Slide 23
Подтверждение соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
Продукция
Материалы
Изделия
Декларирование соответствия
Сертификация
Заявитель вправе сам выбрать наиболее подходящий и удобный механизм подтверждения соответствия.
Техническим регламентом допускается заменить декларирование соответствия дорожно-строительных материалов, на сертификацию по схемам, эквивалентным схемам декларирования соответствия, предусмотренным техническим регламентом, в том числе при отсутствии или недостаточности у заявителя собственных доказательств подтверждения соответствия требованиям технического регламента

## Slide 24: Техническая документация для подтверждения соответствия
При проведении подтверждения соответствия дорожно-строительных материалов и изделий заявитель формирует комплект документов:
  стандарт организации (при наличии);
  сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);
  протоколы испытаний дорожно-строительных материалов и изделий, проведенных заявителем и (или) испытательными лабораториями (центрами) (при наличии);
  сертификаты соответствия на материалы и комплектующие изделия или протоколы их испытаний (при наличии);
  сертификаты соответствия на данные дорожно-строительные материалы и изделия, полученные от зарубежных органов по сертификации (при наличии);
  другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие дорожно-строительных материалов и изделий требованиям безопасности технического регламента (при наличии);
В качестве доказательственных материалов, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии могут рассматриваться:
  1) протоколы испытаний: наличие в протоколах испытаний значений показателей, подтверждающих соответствие всем требованиям, установленным в настоящем техническом регламенте, распространяющимся на конкретную заявленную продукцию (распространение протоколов испытаний на заявленные дорожно-строительные материалы);
  2) сертификаты на систему менеджмента качества производства - если они распространяются на изготовление заявленных дорожно-строительных материалов;
  3) иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие дорожно-строительных материалов установленным требованиям, сертификаты соответствия на заявленные дорожно-строительные материалы, выданные при добровольной сертификации

## Slide 25: Схемы декларирования соответствия
Испытания дорожно-строительных материалов (схемы 3д, 4д) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза
Декларирование соответствия
Собственными силами
С привлечением аккредитованных ИЛ
Серийный выпуск
(схема 1д)
Серийный выпуск
(схема 3д)
Партия продукции
(схема 4д)

## Slide 26: Порядок проведения декларирования соответствия
Заявитель обязан хранить декларацию о соответствии и доказательственные материалы в течение десяти лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии
Декларирование соответствия
Формирование и анализ технической документации
Проведение испытаний образцов продукции
Осуществление производственного контроля
(только для схем 1д, 3д)
Принятие и регистрация органом по сертификации декларации о соответствии
Нанесение единого знака обращения

## Slide 27: Схемы сертификации
Заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию в любой орган по сертификации
Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем и должна содержать:
  наименование и местонахождение заявителя
  наименование и местонахождение изготовителя
  сведения об изделиях (их составе) и их идентифицирующие признаки (наименование, код по классификатору внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, документ, по которому изготовлено изделие (межгосударственный или национальный стандарт, стандарт организации и т.п.), форма выпуска - серийное производство или партия, реквизиты договора (контракта) и т.п.)
  схему сертификации
Сертификация
Серийный выпуск (схема 1с)
Партия продукции (схема 3с)

## Slide 28: Порядок проведения сертификации
Сведения о выданном сертификате соответствия орган по сертификации передает в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме
Срок действия сертификата соответствия устанавливается для выпускаемых изделий серийного производства – не более пяти лет, для выпущенной партии срок не устанавливается
Подача заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение
сертификации с прилагаемой технической документацией
Отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний
Рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции
Проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной
лабораторией
Проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства (схема 1с)
Обобщение органом по сертификации продукции результатов испытаний и анализа
состояния производства (схема 1с) и выдача заявителю сертификата соответствия
Нанесение единого знака обращения
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (схема 1с)

## Slide 29: Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств–членов Таможенного союза
Изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемых дорожно-строительных материалов и изделий требованиям технического регламента
Дорожно-строительные материалы и изделия, соответствующие требованиям технического регламента и прошедшие процедуру подтверждения соответствия должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза
Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском дорожно-строительных материалов и изделий в обращение на рынке;
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится на каждую единицу изделий, любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы изделия.
Нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза на дорожно-строительные материалы наносится на упаковку (при ее наличии) и должна содержаться в прилагаемых товарно- сопроводительных документах на дорожно-строительные материалы

## Slide 30: Перечень изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме сертификации (1с и 3с) в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
№ п/п | Наименование материала | Код позиции по ТН ВЭД ТС
1 | Дорожные светофоры | Из 8530
2 | Дорожные знаки | Из 8608 00
3 | Дорожные ограждения | Из 8608 00
4 | Табло с изменяющейся информацией | Из 8530
5 | Дорожные сигнальные столбики | Из 8608 00
6 | Дорожные тумбы | Из 8608 00
7 | Дорожные световозвращатели | Из 8608 00
8 | Искусственные неровности сборные | Из 8608 00
9 | Опоры для монтажа технических средств организации дорожного движения и стационарного электрического освещения | Из 8608 00
10 | Светильники для стационарного электрического освещения | Из 8530
11 | Камни натуральные и искусственные бортовые | Из 2516
12 | Трубы дорожные водопропускные | Из 6810
13 | Плиты дорожные железобетонные | Из 6810
14 | Лотки дорожные водоотводные | Из 6815

## Slide 31: Перечень дорожно-строительных материалов, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия (1д, 3д, 4д) в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
№ п/п | Наименование материала | Код позиции по ТН ВЭД ТС
1 | Песок природный для дорожного строительства | Из 2505
2 | Песок дробленый для дорожного строительства | Из 2517
3 | Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства | Из 2517
4 | Минеральный порошок | Из 2517
5 | Цемент для дорожного строительства | Из 2523
6 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства | Из 2618 00 000 0
7 | Битум нефтяной дорожный вязкий | Из 2713 20 000 0
8 | Битум нефтяной дорожный жидкий | Из 2713 20 000 0
9 | Дорожные битумные мастики и герметики | Из 2713
10 | Материалы для дорожной разметки | Из 3208

## Slide 32: Государственный контроль
Государственный контроль за соблюдением требований технического регламента осуществляется органом государственного надзора в сфере автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством государств-членов Таможенного союза
Органами, ответственными за осуществление государственного контроля за соблюдением требований технического регламента в РФ являются:
при строительстве и реконструкции федеральных автодорог – Ростехнадзор в форме федерального государственного строительного надзора
при ремонте и содержании федеральных автомобильных дорог – Ространснадзор в форме федерального государственного транспортного надзора
на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения – определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

## Slide 33: Защитительная оговорка (ст. 6)
Государства - члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного союза продукции, не соответствующей требованиям технического регламента, а также ее изъятию из обращения
Основанием для применения статьи защиты могут быть следующие случаи:
невыполнение требований технического регламента
неправильное применение взаимосвязанных с технически регламентом стандартов, если данные стандарты были применены
Компетентный орган исполнительной власти государства-члена Таможенного союза, на территории которого выявлена продукция, не соответствующая требованиям технического регламента, обязан предпринять меры по ограничению или запрету выпуска в обращение этой продукции на своей территории, а также изъятию с рынка этой продукции, а также уведомить Комиссию Таможенного союза и компетентные органы исполнительной власти других государств-членов Таможенного союза о принятом решении с указанием причин принятия данного решения и предоставлением доказательств, разъясняющих необходимость принятия данной меры

## Slide 34: Переходные положения (Решение КТС от 18 октября 2011г. № 827)
Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства – члена Таможенного союза, выданные или принятые в отношении дорожно-строительных материалов и изделий, являющихся объектами технического регламента, до дня вступления его в силу, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2016 года
Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия документов об оценке (подтверждении) соответствия, указанных выше, допускается в течение срока годности (срока службы) продукции, установленного в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза
Проектная документация, разработанная и утвержденная до вступления в силу Технического регламента не подлежит изменению после вступления в силу Технического регламента;
Российской Стороне с участием Сторон на основании мониторинга результатов применения стандартов обеспечить подготовку предложений по актуализации перечней стандартов и представление не реже одного раза в год со дня вступления в силу технического регламента в Секретариат Комиссии для утверждения Комиссией в установленном порядке

## Slide 35
Спасибо за внимание
Секретариат АНО «НИИ ТСК»
Тел. (495) 377-75-71
E-mail: niitsk@niitsk.ru