## Slide 1
18 -19 декабря 2014
г. Санкт-Петербург
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Организатор: Государственная компания «Автодор», ООО «Автодор-Инжиниринг»
Оператор мероприятия: ООО «Агентство «Прайм»
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОВЫХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ПО ДОРОЖНЫМ ОГРАЖДЕНИЯМ
Доктор техн. наук, проф. ,
научный руководитель
НИИ МЕХАНИКИ МАДИ
Ирина Демьянушко

## Slide 2
По данным ГИБДД в России в 2013 году в ДТП погибло 27 025 человек. Учитывая, что по оценкам население России к 2014 году составляло около 143 млн человек, количество погибших в ДТП на 1 млн жителей в нашей стране составляет приблизительно 189 человек, почти в четыре раза больше, чем в среднем в странах ЕС
Устройство дорожных ограждений - одно из основных мероприятий по повышению безопасности на дорогах России
Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 014/2011
«БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
П. 11.15 - при проектировании автомобильных дорог должны предусматриваться удерживающие дорожные ограждения в потенциально опасных местах возможного возникновения дорожно-транспортных происшествий
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 3
«дорожное ограждение» - устройство, предназначенное для обеспечения движения
транспорта с наименьшими рисками столкновений и съездов с дорог, предотвращения переезда через разделительную полосу, столкновения со встречным транспортным средством, наезда на массивные препятствия и сооружения, расположенные на обочине в полосе отвода дороги, на разделительной полосе, снижения риска возможности падения пешеходов с дороги или мостового сооружения, а также для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
Нормативные документы - ГОСТ
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 4
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ В РОССИИ
ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия»
ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»
ГОСТ Р 52606-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений»
ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»
ГОСТ Р 52721-2007 «Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений»
ГОСТ 31994- 2012 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования» и еще ряд подобных документов

## Slide 5
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ В ЕС и США
EN 1317-1: «Дорожные удерживающие системы. Терминология и общие требования к методам испытаний»
EN 1317-2: «Дорожные удерживающие системы. Классы исполнений, критерии приемки испытаний на удар и методы испытаний защитных ограждений»
EN 1317-3: «Дорожные удерживающие системы. Классы исполнений, критерии приемки испытаний на удар и методы испытаний поглотителей удара»
EN 1317-4: «Дорожные удерживающие системы. Критерии приемки испытаний на удар и методы испытаний конечных и переходных участков защитных ограждений»
СТРАНЫ ЕС
Руководство NCHRP 350 (1991 г.) «Рекомендуемые процедуры по оценке показателей безопасности элементов обустройства дорог»
Manual for Assessing Safety Hardware
(2009 г.), (MASH) «Руководство по оценке средств обеспечения дорожной безопасности»
RSDG-4 (2011) (Roadside Design Guide)
«Руководство по проектированию придорожной полосы» (4-ое издание)»
США
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 6
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГОСТЫ УСТАРЕЛИ И НУЖДАЮТСЯ В ПЕРЕСМОТРЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ ОГРАЖДЕНИЙ, ТЕРМИНОЛОГИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6-8 ЛЕТ СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛИСЬ
ИМЕЮТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ВЫЗВАННЫЕ:
изменением уровня развития дорожной сети,
изменением интенсивности движения на трассах,
возросшей относительной массой автомобилей и скоростей движения,
а также:
появлением новых типов и конструкций ограждений,
накоплением опыта эксплуатации существующих конструкций,
необходимостью гармонизации как в рамках ЕврАзЭс (ЕАЭС), так и с зарубежными нормативными документами.
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 7
Правовое основание – Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июня 2012 года № 81 - Программа по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Технического Регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)
ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Классификация»,
ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Технические требования»,
ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Методы контроля»
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 8
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРИНЯТЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ:
Максимальная гармонизация с нормативными документами стран ТС
Вынесение вопросов размещения ограждений в другой нормативный документ – условное название «Правила применения»
Максимальное отсутствие ограничений по конструктивному исполнению и материалам с заменой их более четкими требованиями по удерживающей способности и потребительским характеристикам
Максимальный учет современных тенденций развития методов проектирования, в том числе с использованием симуляционного анализа, методов стендовых и натурных испытаний и контроля в эксплуатации
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 9
1. ГОСТ « Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Классификация.»
По функциональному назначению дорожные ограждения подразделяют на пять классов:
- дорожные удерживающие боковые ограждения (ДО, МО);
- дорожные фронтальные ограждения (ФО);
- удерживающие пешеходные ограждения (УПО);
- ограничивающие пешеходные ограждения (ОПО);
- защитные ограждения (ЗО).
По принципу работы боковые удерживающие ограждения подразделяют на типы:
- барьерные ограждения
- парапетные ограждения
тросовые
комбинированные конструкции
иные типы конструкций.
Не включены на основе обсуждения:
противотаранные,
временные
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 10
2. ГОСТ « Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Технические требования»
Основные изменения:
Для дорожных ограждений по результатам натурных испытаний должны быть установлены основные потребительские характеристики - значение удерживающей способности, динамический прогиб (для боковых ограждений) , рабочая ширина и обобщенный показатель инерционной перегрузки в центре масс транспортного средства И (индекс травмирования).
Внесены изменения в основные термины и с целью учесть новые конструкции ограждений, тросовые и фронтальные.
Требуемые рабочей минимальные значения потребительских параметров ограждений устанавливаются для дорожных условий различной сложности и определяются соответствующими национальными стандартами по правилам применения технических средств организации дорожного движения.
Конструкции ограждения подвергают стендовым и натурным испытаниям в соответствии с требованиями ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Методы контроля».
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 11
5. Допускается в отдельных случаях при наличии результатов натурных испытаний конструкции ограждения использование расчетного симуляционного анализа сравнительной оценки потребительских характеристик ограждения при изменении геометрических параметров испытанной конструкции, материалов элементов, параметров грунта или дорожного покрытия. Результаты признаются, если эти изменения не превышают в сумме 30% от совокупного значения меняющихся характеристик.
Модели и методы компьютерного симуляционного анализа, основанные на использовании программных комплексов метода конечных элементов (МКЭ) типа LS-Dyna, должны быть протестированы для конкретной задачи путем сравнения с результатами стендовых статических или ударных испытаний элементов ограждений или натурных испытаний, и погрешность в результатах не должна превышать 10-15% по проверяемым характеристикам
Уровень | У1 | У2 | У3 | У4 | У5 | У6 | У7 | У8 | У9 | У10
Минимальная удерживающая способность, Е (кДж) | 130 | 190 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
Т а б л и ц а Уровни удерживающей способности дорожных удерживающих боковых и фронтальных ограждений
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 12
Сравнение временных этапов наезда автобуса на ограждение при натурном краш-тесте (Автополигон НАМИ)
И при симуляционном расчетном анализе
ПРИМЕР РАСЧЕТНОГО
СИМУЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ТРОСОВЫХ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
(работы МАДИ)
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 13
3. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Методы контроля.
Виды испытаний:
Стендовые статические
Стендовые ударные
Натурные испытания
Отличия:
Введено обязательное определение обобщенного показателя перегрузки – И -индекса травмирования и установлены его пределы для разных ТС
Введен раздел об обязательной сертификации по безопасности с оформлением сертификата соответствия в соответствии с ТР
Введен раздел контроля, предусматривающий контроль производства и установки и контроль в эксплуатации
Изменена длина испытательного участка для испытаний тросовых ограждений – 183м
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 14
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АВТОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТР ТС 014/2011
«БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
ОДМ - окончательная редакция
«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ТРОСОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (МКЭ)»
Необходимы:
Рекомендации по технологии установки тросовых ограждений;
Рекомендации по содержанию тросовых ограждений
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 15
Проблемы:
Разработка новой редакции ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Правила применения.
Разработка и внесение изменений в СП (вместо СНиП) в части правил установки дорожных ограждений для гармонизации их с ГОСТ
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 16: КОНТАКТЫ :
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
Moscow automobile&road state technical university (MADI)
НИИ МЕХАНИКИ, Кафедра «СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ» - Зав. кафедрой, проф., докт. техн. наук
Демьянушко Ирина Вадимовна
Demiyanushko Irina
тел. : +7 499 155 03 03
Факс : +7 499 151 96 82
E-mail: demj-ir@mail.ru, sopromat@madi.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Конференция: «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»