## Slide 1
18 -19 декабря 2014
г. Санкт-Петербург
Конференция:
«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 2
На заседании Рабочей группы № 2 «Мостовые сооружения» при МТК418 12-13 августа 2014 г. в г. Алматы, Республика Казахстан были рассмотрены замечания к проектам следующих межнациональных стандартов:
ГОСТ Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения мостов,
ГОСТ Дороги автомобильные общего пользования. МОСТЫ. Нагрузки и воздействия,
ГОСТ Дороги автомобильные общего пользования. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ. Общие требования.

## Slide 3
В ГОСТ «Нагрузки и воздействия» были введены две новые нагрузки:
- временная подвижная нагрузка СН 1800/200 общим весом 180 тонн, предназначенная для расчета мостовых сооружений на автодорогах, где предполагается перевозка сверхтяжелых грузов, например вблизи морских и речных портов. Применение такой нагрузки должно быть в обязательном порядке регламентировано заданием на проектирование Заказчика.

## Slide 4
Схемы нагрузок АК и НК по сравнению с СП 35.13330.2011 изменений не претерпели. Класс нагрузок АК и НК для дорог 4 категории и ниже, а так же при капитальном ремонте и реконструкции сооружения может быть установлен на национальном уровне.

## Slide 5
- Нагрузка от столкновения транспортного средства с опорами путепровода
Нагрузку от столкновения транспортного средства с опорой путепровода следует предусматривать равной:
- 1000 кН - в направлении движения транспортных средств;
500 кН - поперек направления движения транспортных средств.
Высоту приложения нагрузки на опору путепровода следует предусматривать равной 1,25 м над поверхностью проезжей части автомобильной дороги, пересекаемой путепроводом

## Slide 6
Горизонтальное давление грунта на подпорные стенки и устои мостовых сооружений от транспортных средств
5.3.1 При расчете устойчивости и прочности подпорных стен и устоев (крайних опор) в качестве временной подвижной нагрузки следует принимать нормативную нагрузку НК.
5.3.2 При расчете устойчивости и прочности подпорных стен и устоев нагрузку от транспортных средств следует приводить к равномерно-распределенной по площади нагрузки интенсивностью 5,4·К кн/м2, распределенной на прямоугольном участке размером 3,8 м вдоль оси проезда и 3,5 м поперек проезда.

## Slide 7
6.1.4 Аэродинамическая устойчивость.
Пролетные строения и пилоны висячих и вантовых мостов, а также все балочные мосты пролетом более 100 м при соотношении длины пролета к высоте пролетного строения меньше 1/36 необходимо проверять на аэродинамическую устойчивость типа вихревой резонанс, дивергенция, галопирование и флаттер.
6.1.4.1 Критическая скорость дивергенции должна превышать расчетную скорость ветра в уровне балки жесткости пролетного строения не менее чем вдвое.
6.1.4.2 В случае, если минимальная частота крутильного тона колебаний не превышает более чем вдвое минимальную частоту изгибных колебаний пролетного строения, необходимо исследовать возможность возникновения флаттера. При этом критическая скорость возникновения флаттера должна быть не менее чем в 1,5 раза больше расчетной скорости ветра в уровне балки жесткости пролетного строения.
6.1.4.3 Галопирование пролетных строений мостов, ферм пилонов и опор должно быть исключено. Критическая скорость галопирования должна не менее чем в 1,25 раз превышать расчетную скорость ветра в уровне балки жесткости пролетного строения.
Оценку возможности возникновения галопирования пролетных строений мостов необходимо проводить по критерию ден-Гартога:
где  - угол атаки ветра ;
CY – аэродинамический коэффициент подъемной силы;
CX - аэродинамический коэффициент лобового сопротивления.

## Slide 8
6.1.4.4 Вихревой резонанс пролетных строений мостов необходимо исследовать в случае, если критическая скорость соответствующая этому виду аэродинамической неустойчивости не превышает более чем в 1,25 раза расчетную скорость ветра в уровне балки жесткости пролетного строения. Амплитуда колебаний моста в вертикальной плоскости при вихревом возбуждении для случая отсутствия в нем автотранспорта не должна превышать величины 1/400 от длины соответствующего пролета моста. При этом исследования на вихревой резонанс необходимо производить для эксплуатационной стадии и стадий монтажа пролетного строения и пилонов.

## Slide 9
В ГОСТе «Габариты приближения конструкций» увеличена высота габарита до 5.5 м для дорог 1-3 категории, 5 м для категории 4 и ниже, при этом для случаев реконструкции и ремонта высота габарита может регламентироваться на национальном уровне. Ввиду существенных отличий в национальных документах Республики Беларусь от национальных стандартов РФ и республики Казахстан, как в части количества категорий автодорог (в Беларуси их 6), так и в части ширины полос движения и полос безопасности, эти параметры определяются на национальном уровне.

## Slide 11
ГОСТ «Проектирование мостовых сооружений. Общие требования»
В ГОСТ введен в явном виде коэффициент ответственности по назначению сооружения для мостовых сооружений с длиной пролета более 200 м – 1.1.
Введены требования к селеопасным водотокам:

## Slide 12
Появились требования к мостам через горные и предгорные реки:
6.14 Для мостов, проектируемых на горных и предгорных реках, при определении расчетного уровня воды следует учитывать дополнительные факторы, которыми являются:
- искривление водной поверхности с подъёмом над расчетным уровнем высокой воды (РУВВ) за счет скоростного напора в наиболее глубоких местах и набега ударной волны на опоры моста;
- образование гребенчатых волн при поворотах реки на угол 20° и более градусов и в местах свала потока к одному из берегов;
- повышение отметок дна за счет отложения влекомых наносов.
6.15 Для обеспечения нормальной работы мостовых переходов на горных и предгорных реках требуется, как правило, регулирование речных потоков.

## Slide 13
Уточнена формулировка строительного подъема для неразрезных пролетных строений:
«Строительный подъем балочных неразрезных стальных и сталежелезобетонных пролётных строений следует предусматривать по плавной кривой, стрела которой после учёта деформаций от постоянной нагрузки равна 40 % упругого прогиба пролётного строения от равномерно - распределённой части временной вертикальной подвижной нагрузки при загружении ею всего пролётного строения при γf = 1 и 1+μ=1», т.е. определено, что пролетное строение должно быть загружено полностью, а не по линиям влияния, как это было в СП 35.13330.2011 и нагрузка от тележки не учитывается.

## Slide 14
Узаконено применение армогрунтовых систем и устоев с раздельными функциями:
Для устройства более крутых откосов допускается применять армогрунтовые системы или опоры с раздельными функциями.
Узаконено применение на мостовых сооружениях шумозащитных экранов:
8.9.12 На мостовых сооружениях, расположенных в населенных пунктах, при необходимости, следует предусматривать установку шумозащитных экранов