## Slide 1
Конференция:
«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Быстров Н.В.
Генеральный директор
ООО «Автодор Инжиниринг»

## Slide 2
СВОДЫ ПРАВИЛ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
Основные нормативно-технические документы (до 15.02.2015)

## Slide 3
Основные нормативно-технические документы (после 15.02.2015)
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СВОДЫ ПРАВИЛ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ПРОГРАММЕ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ 13 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 81

## Slide 4: МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
Разработанные впервые на межгосударственном уровне и нормируют конкретный объект стандартизации
Chart: 
| Изыскания 2% (4 документа) | Проектирование 5% (9 документов) | Эксплуатация 5% (8 документов) | Изделия 6% (11 документов) | ДСМ 3% (5 документов) | Переработанные документы 78%
 | 4 | 9 | 8 | 11 | 5 | 134

## Slide 5: ВПЕРВЫЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
Изыскания:
  общие требования к инженерным изысканиям автомобильных дорог, а не к инженерным изысканиям зданий и сооружений;
  требования к инженерным изысканиям для предпроектной документации (в том числе территориального планирования и планировки территории) под размещение автомобильных дорог;
  требования к инженерным изысканиям для подготовки проектной и рабочей документации строительства автомобильных дорог;
  требования к инженерным изысканиям для подготовки проектной документации реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог;
  требования к инженерным изысканиям в процессе строительства автомобильных дорог (впервые для инженерно-геологических изысканий);
  требования к инженерным изысканиям для подготовки проектной документации ремонта и содержания автомобильных дорог

## Slide 6
Проектирование тоннелей:
  реализован международный подход по определению габарита приближения строений и оборудования тоннелей на автомобильных дорогах общего пользования
Геометрические параметры велосипедных и пешеходных дорожек
Методы измерения геометрических параметров автомобильных дорог:
  помимо традиционных средств измерений, таких как, например, рулетка измерительная металлическая, дорожная универсальная рейка с базой измерения 3000 мм, нормируется обязательное применение систем позиционирования, установленных в передвижных дорожных лабораториях и предназначенных для определения и регистрации параметров траектории движения (плана трассы) и геометрических характеристик продольного профиля автомобильной дороги
ВПЕРВЫЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

## Slide 7
Требования к эксплуатационному состоянию:
  Впервые введены требования к показателю продольной ровности покрытия по международному индексу IRI
  введены требования к тоннелям и системам сигнализации на железнодорожных переездах
Классификация, технические требования и правила применения временных технических средств организации дорожного движения
Устанавливаются технические требования и методы контроля цветных покрытий противоскольжения
Измерение ровности:
  Устанавливаются единые требования к высокоскоростным профилометрам
Технические требования и методы контроля противоослепляющих экранов
Технические требования и методы контроля дорожных зеркал
Технические требования и методы контроля знаков переменной информации
ВПЕРВЫЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

## Slide 8
Методы испытания битумных мастик и герметиков:
  Прочность сцепления с основанием измеряется методом отрыва адгезиметром.
  Температура хрупкости ударным методом определяется ударным воздействием копра.
  Для мастик на основе резинобитумных вяжущих и/или содержащих в своем составе крупные наполнители (размером частиц более 6 мм) используется модернизированный прибор для определения температуры размягчения.
  Добавлен метод определения однородности.
Для испытаний песка и щебня требуется ранее не применяемое в РФ испытательное оборудование и средства измерений:
  Набор сит с квадратной формой ячеек по ISO 3310-1, ISO 3310-2 (для определения гранулометрического состава и подготовки проб к испытаниям);
  Испытательная машина Микро-Деваль (для определения сопротивления истиранию зерен щебня (гравия);
  Испытательная машина Лос-Анджелес (для определения сопротивления дроблению и износу зерен щебня (гравия);
  Прибор для определения эквивалента песка
ВПЕРВЫЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

## Slide 9
Для испытаний битумов нефтяных дорожных требуется ранее не применяемое в РФ испытательное оборудвание и средства измерений :
  Дуктилометр с силоизмерителем (для определения растяжимости битума и измерения усилий при растяжении);
  Сушильный шкаф с циркуляцией горячего воздуха (RTFOT) (для определения изменения свойств битума после старения);
  Ротационный вискозиметр (для определения динамической вязкости)
Методы испытаний минерального порошка:
  реализован международный подход по определению зернового состава, в связи с этим изменился и стандартный набор сит на международный с размерами ячеек 2 мм, 0,125 мм и 0,063 мм;
  нормирование показателя «битумоемкость», так как этот показатель характеризует оптимальное содержание битума при проектировании состава асфальтобетонной смеси и недостаток или избыток битума будет решающим образом влиять на долговечность асфальтобетонного покрытия;
  Разработаны методы определения активности и полуторных окислов минерального порошка;
ВПЕРВЫЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ