## Slide 1
ФГБУ «РОСДОРНИИ», Головченко И.В.,
19 декабря 2014 года
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НОВЫХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОМБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Конференция:
«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
18 -19 декабря 2014 г. Санкт-Петербург

## Slide 2
Для введения в действие ТР ТС 014/2011 разработан ряд межгосударственных стандартов на элементы обустройства автомобильных дорог, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента.
- ГОСТ 32846–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация;
- ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Правила применения;
- ГОСТ 32866–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные световозвращатели. Технические требования»;
- ГОСТ 32843–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные сигнальные столбики. Технические требования»;
-ГОСТ 32858–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Противоослепляющие экраны. Технические требования»;
- ГОСТ 33144-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования».
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ НА ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА

## Slide 3
Требования межгосударственных стандартов на элементы обустройства гармонизированы с требованиями аналогичных национальных стандартов государств-членов Таможенного союза, а также с европейскими нормами и разработаны с учетом технических характеристик и параметров элементов обустройства и методов их контроля, регламентированных национальными стандартами и иными нормами Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ НА ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА

## Slide 4
ГОСТ 32846–2014 «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Классификация»
В соответствии со статьей 2 ТР ТС 014/2011 элементы обустройства – это комплекс зданий и сооружений обслуживания движения, технические средства и устройства, предназначенные для организации и обеспечения безопасности дорожного движения.
Классификация элементов обустройства и термины с их определениями взаимоувязаны с ГОСТ 33062- «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», с СТБ 1635-2006 «Элементы обустройства автомобильных дорог и улиц. Термины и определения» и с другими межгосударственными стандартами на отдельные элементы обустройства.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 32846–2014 подразделяет элементы обустройства на:
- классы по функциональному назначению (2 класса);
- группы по способу реализации их назначения (11 групп);
- типы по конструктивному исполнению (45 типов).
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА

## Slide 5
ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Технические требования.
Правила применения»
Межгосударственный стандарт разработан с учетом положений аналогичных национальных стандартов ГОСТ Р 52766-2007, СТБ 1300-2007 и СТ КР 2068-2010 и состоит из двух основных разделов :
1. Технические средства и устройства, предназначенные для организации и обеспечения безопасности дорожного движения, содержащий технические требования и правила применения:
- технических средств для информирования, зрительного ориентирования участников дорожного движения и регулирования движения (дорожные знаки, знаки переменной информации, опоры дорожных знаков, разметка, светофоры и дорожные ограждения), требования к которым отнесены к национальным стандартам;
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА

## Slide 6
- направляющих устройств (направляющие островки, островки безопасности, дорожные световозвращатели, сигнальные столбики, тумбы дорожные;
- устройств воздействия на транспортные средства (сборные искусственные неровности, шумовые полосы в т.ч. продольные, аварийные съезды);
- защитных устройств (заграждения дорожные, акустические экраны, противоослепляющие экраны);
- средств организации движения пешеходов и велосипедистов (дорожки велосипедные и пешеходные, переходы пешеходные, тротуары);
- средств улучшения условий видимости (зеркало дорожное, стационарное электрическое освещение, снегозащитные устройства и насаждения, противогололедные устройства).
ГОСТ 33151-2014

## Slide 7
2. Здания и сооружения обслуживания движения (объекты дорожного и придорожного сервиса), содержащего технические требования и правила применения:
- объектов обслуживания участников дорожного движения (объекты дорожного и придорожного сервиса, площадки для аварийной остановки автомобилей и для стоянки и остановки транспортных средств);
- объектов контроля за движением (автоматическая дорожная метеостанция, пункты весового и габаритного контроля, контроля международных автомобильных перевозок, взимания платы за проезд, счетчик учета интенсивности движения автоматизированный, объекты обслуживания транспортных средств, грузовых и пассажирских перевозок).
ГОСТ 33151-2014

## Slide 8
В межгосударственном стандарте ГОСТ 33151-2014 по сравнению с ГОСТ Р 52766-2007:
Расширены требования к направляющим островкам и островкам безопасности.
По островкам безопасности определены критерии их исполнения: - приподнятые (выделенные конструктивно бортовым камнем) островки рекомендуется устраивать на наземных пешеходных переходах со светофорным регулированием при ширине проезжей части более
21,0 м, либо при числе полос движения в обоих направлениях более пяти.
- в остальных случаях устраивают островки в одном уровне с проезжей частью выделенные дорожной разметкой.
Для дорожных тумб оговорены места установки в зависимости от их класса по новому межгосударственному стандарту ГОСТ 32759 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования»
ГОСТ 33151-2014

## Slide 9
Расширены требования к установке световозвращателей и сигнальных столбиков.
Стандарт дополнен требованиями к продольным шумовым полосам и правилам их применения. Продольные полосы допускается устраивать по оси дороги и на краевых полосах обочин на участках двухполосных дорог с горизонтальной кривой в плане малого радиуса и на прямолинейных горизонтальных участках дорог длиной 1000 м и более.
Требования к велосипедным и пешеходным дорожкам, пешеходным переходам и правила их применения изложены в новых межгосударственных стандартах ГОСТ 32944–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования», ГОСТ 33150– «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». Тротуары должны соответствовать национальным нормам государств-участников Соглашения.
ГОСТ 33151-2014

## Slide 10
Требования к снегозащитным устройствам не включены в межгосударственный стандарт. Устройства и насаждения снегозащитные, оборудование для борьбы с зимней скользкостью по техническим требованиям и местам их размещения должны соответствовать национальным нормам государств-участников Соглашения.
По стационарному электрическому освещению в межгосударственном стандарте остались только требования к правилам применения. Нормы носят как обязательный, так и рекомендательный характер.
Технические требования изложены в ГОСТ 33176– «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования».
ГОСТ 33151-2014

## Slide 11
Правила применения стационарного электрического освещения по сравнению с ГОСТ Р 52766-2007 разделены на обязательные и рекомендуемые.
Обязательные нормы по устройству освещения уточнены:
Стационарное электрическое освещение (далее – искусственное освещение) устраивают:
- на мостах, путепроводах, эстакадах длиной более 100 м на вновь строящихся дорогах и на существующих дорогах при наличии возможности подключения к электрическим распределительным сетям;
- на постах взимания платы за проезд на платных дорогах, где предусмотрена остановка транспортных средств;
- у постов транспортного и весогабаритного контроля, пограничной, таможенной, санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и дорожно-патрульной службы.
ГОСТ 33151-2014

## Slide 12
Требования к объектам дорожного и придорожного сервиса, к объектам обслуживания транспортных средств, грузовых и пассажирских перевозок, и правила их размещения определены ГОСТ 33062- «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса» и не представлены в ГОСТ 33151-2014
Подраздел с техническими требованиями к объектам контроля за движением и правилами их размещения дополнен требованиями к автоматическим дорожным метеостанциям, к пунктам контроля международных автомобильных перевозок, взимания платы за проезд, к автоматизированному счетчику учета интенсивности движения и правилам их размещения.
ГОСТ 33151-2014

## Slide 13
ГОСТ 32866–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные световозвращатели. Технические требования»
В качестве основы при разработке межгосударственного стандарта использовался аналогичный национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 52971-2011. Были учтены положения СТБ EN 12899-3-2009.
Классификация световозвращателей осталась без изменений.
В межгосударственном стандарте нормируются общие габаритные размеры световозвращателей без детализации в отличие от ГОСТ Р 50971-2011.
ДОРОЖНЫЕ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ

## Slide 14
Претерпели изменения размеры и цвет световозвращателя типа КД6:
- размер по ГОСТ Р 52971 – 200х400 мм;
- по ГОСТ 32866 – ширина В от 100 до 200 мм, высота от 1,65В до 2,0В.
ГОСТ 32866–2014

## Slide 15
Правила применения световозвращателей изложены в ГОСТ 33151-2014 и претерпели некоторые изменения.
В соответствии с ГОСТ 33151-2014 на магистральных и скоростных дорогах применяют световозвращатели с любым типом световозвращающих элементов, на остальных дорогах - световозвращатели со световозвращающим элементом типа R1 (пленочным), изготовленным из световозвращающего материала III класса по ГОСТ 32945, типа R2 (призматическим) и типа R3 (сферическим).
Для светововращателей типа КД1, устанавливаемых на сборные искусственные неровности, оговорен желтый цвет.
Применение дорожных световозвращателей
по ГОСТ 33151-2014

## Slide 16
Световозвращатели типа КД3 по ГОСТ Р 50971 рекомендовалось применять только на участках концентрации ДТП не имеющих освещения, в межгосударственном стандарте ГОСТ 33151-2014 их рекомендуется применять на дорогах, не имеющих стационарного электрического освещения с линиями разметки:
- для разделения транспортных потоков противоположных направлений;
- края проезжей части;
- полосы разгона и торможения;
- места запрещения остановки или стоянки;
- нерегулируемых пешеходных переходов;
- островков безопасности.
Стандарт дополнен требованием к расстоянию между световозвращателями КД3 при установке не участках дорог с кривой в плане.
Применение дорожных световозвращателей
по ГОСТ 33151-2014

## Slide 17
Световозвращатели типа КД6 рекомендуется применять на дорожных ограждениях любого типа без противоослепляющих экранов, установленных на дорогах без стационарного электрического освещения. При этом световозвращатели типа КД 5 допускается не устанавливать. В новом стандарте разрешено размещать светововзвращатели типа КД6 на ограждениях справа от проезжей части.
Расстояния между световозвращателями типа КД6 взаимоувязаны с наличием светововзвращателя типа КД5, не изменились по сравнению с национальным стандартом, уменьшены для случая их установки без световозвращателей КД5.
Применение дорожных световозвращателей
по ГОСТ 33151-2014

## Slide 18
ГОСТ 32843–2014 «Дороги автомобильные общего пользования.
Дорожные сигнальные столбики. Технические требования
В качестве основы при разработке межгосударственного стандарта использовался ГОСТ Р 52970-2011. Были учтены положения СТБ EN 12899-3-2009.
Классификация столбиков по типам в межгосударственном стандарте не изменялась.
Дополнительно ведена классификация столбиков по группам в зависимости от места их установки, на обочинах – О и на проезжей части – П.
Расширены размеры столбиков по высоте и ширине:
  -для установки на обочине высота столбиков 750-1300 мм, ширина 80-200 мм (рисунок 3);
  - для установки на проезжей части – высота 480-750 мм при ширине 70-200 мм и высота 750-1500 мм при ширине 80-200 мм (рисунок 4).
  Допускается поперечное сечение столбиков в форме дуги.
ДОРОЖНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ

## Slide 19
Размеры и примеры форм поперечного сечения столбиков
для установки на обочине
Корпус столбика для установки на обочине изготавливают из материалов белого цвета
ГОСТ 32843–2014

## Slide 20
Размеры и форма поперечного сечения столбиков
для установки на проезжей части
Корпус столбика для установки на проезжей части, разделительных полосах и островках безопасности изготавливают из материалов красного (оранжевого) цвета.
ГОСТ 32843–2014

## Slide 21
Правила применения сигнальных столбиков изложены в ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Правила применения».
По сравнению с ГОСТ Р 50970-2011 правила применения столбиков расширены и учитывают изменения № 3 ГОСТ Р 52289, введенные в действие с 28 февраля 2014 г. и которые разрешают устанавливать столбики на проезжей части.
Применение сигнальных столбиков
по ГОСТ 33151-2014

## Slide 22
Столбики на проезжей части (группы П) допускается устанавливать:
а) на многополосных дорогах:
- для разделения транспортных потоков противоположных направлений на дорогах с четырьмя полосами для движения в обоих направлениях по оси проезжей части при отсутствии удерживающих ограждений:
- высотой от 0,75 до 1,5 м на участках дорог без разделительной полосы;
а – на двухполосной дороге б – на четырехполосной дороге
Применение сигнальных столбиков
по ГОСТ 33151-2014

## Slide 23
      - высотой от 0,48 до 1,5 м на участках дорог с разделительной полосой, конструктивно не выделенной.
а
б
Примеры размещения столбиков на дороге с разделительной полосой выделенной разметкой:
а – высотой от 0,75 до 1,5 м;
б – высотой от 0,48 до 0,75 м
Применение сигнальных столбиков
по ГОСТ 33151-2014

## Slide 24
  - для обозначения направляющих островков на развязках и кольцевых пересечениях в местах съездов и въездов.
б) на двухполосных дорогах по оси проезжей части:
- на участках дорог с радиусом кривых в плане менее нормативного;
- на участках дорог с необеспеченной видимостью встречного автомобиля;
- перед железнодорожными переездами.
Установка столбиков на направляющих островках
Применение сигнальных столбиков
по ГОСТ 33151-2014

## Slide 25
Примеры размещения столбиков на кривой в плане двух полосной дороги и перед железнодорожными переездами
Применение сигнальных столбиков
по ГОСТ 33151-2014

## Slide 26
                ГОСТ 32858–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Противоослепляющие экраны. Технические требования»
ГОСТ Р 32858-2014 классифицирует экраны:
- по эффективности задержания светового потока полностью или частично задерживающие падающий световой поток;
- по типу затеняющего элемента сетчатые и пластинчатые.
В зависимости от высоты затеняющего элемента противоослепляющие экраны подразделяются на следующие типы: тип 1 – высота 600 мм; тип 2 – высота 900 мм; тип 3 – высота 1200 мм.
  Требования к коэффициенту просветности ужесточены и, в отличии от требований ГОСТ Р 52766-2007, зависят от угла падения светового потока.
ПРОТИВООСЛЕПЛЯЮЩИЕ ЭКРАНЫ

## Slide 27
ГОСТ 32858–2014
Схема задерживания экраном светового потока: а – полное задерживание светового потока; б – частичное задерживание светового потока
Схема определение угла падения светового потока () ограничивающего угла (δ): b – ширина затемняющего элемента; L – расстояние между затеняющими элементами

## Slide 28
Применение противоослепляющих экранов по ГОСТ 32858–2014
                Межгосударственный стандарт ГОСТ 32858–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Противоослепляющие экраны. Технические требования» расширяет применение экранов и допускает их применение в следующих случаях:
                - на участках дорог с разделительной полосой шириной менее 14 м без искусственного освещения с интенсивностью движения более 1000 авт/ч.
- на обочинах для предотвращения ослепления водителей от яркого света придорожных объектов…;
- на участках дорог с выпуклыми или вогнутыми кривыми, с кривыми в плане, при разновысотном расположении проезжих частей при условиях, способствующих ослеплению водителей;
- на участках прямых большой протяженностью;
- на транспортных развязках в разных уровнях при совмещении право- и лево-поворотных съездов/въездов.

## Slide 29
ДОРОЖНЫЕ ЗЕРКАЛА
ГОСТ 33144-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования»
Межгосударственном стандарте введена классификация зеркал по форме :
- круглые диаметром от 600 до 1200 мм;
- квадратные шириной от 400 до 800 мм, высотой - от 600 до от 1000 мм).
Для круглых зеркал введен IV типоразмер. Нормируется радиус кривизны при больших углах обзора (40, 60, 90 град), в отличие от национальных норм ( 20, 30, 45 град).
Коэффициент направленного отражения света отражателя увеличен с 0,35 по ГОСТ Р 52766 до 0,87

## Slide 30
Межгосударственный стандарт ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Правила применения» Правила применения» рекомендует применять зеркала при необеспеченной видимости:
- на перекрестках, где движение без остановки запрещено и на выездах;
- приближающегося поезда на пересечениях с железнодорожными подъездными путями к предприятиям, складам и другим объектам;
- на серпантинах дорог в горной местности и других дорогах на участках горизонтальных кривых малого радиуса в плане;
- в местах пересечения дорог пешеходами у детских учреждений и объектов массового притяжения, а также на других участках дорог при необходимости».
Применение дорожных зеркал
по ГОСТ 33151-2014

## Slide 31
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!