УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2016 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
 СТАНДАРТ

Машинист комбинированной дорожной машины

Регистрационный номер

I. Общие сведения …………………………………………...…………… 2

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности) …..3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций……………...…....4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение механизированных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог, прочих инженерных сооружений с применением комбинированной дорожной машины на базе колёсного трактора………………………………………….…4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение механизированных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля»…………………………………………………………..………… 15

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение механизированных работ по мелкому ремонту асфальтобетонных покрытий с применением комбинированной дорожной машины»…………………………..………….…26

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта……………………………………………………………………...….32

- Общие сведения

| Выполнение механизированных работ с применением комбинированной дорожной машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение поливомоечных, подметально-уборочных, снегоочистительных работ, распределение антигололедных реагентов с применением комбинированной дорожной машины на автомобильных дорогах, аэродромах и прочих инженерных сооружениях.

Группа занятий:

| 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | 7231 | Механики и ремонтники автотранспортных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 8332 | Водители грузового транспорта | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| --- | --- |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.90 | Строительство прочих инженерных сооружений |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 52.21.22 | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей |
| 52.21.23 | Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

- Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение механизированных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог, прочих инженерных сооружений с применением комбинированной дорожной машины на базе колёсного трактора | 2 | Выполнение поливомоечных и подметально-уборочных работ на автомобильных дорогах, городских улицах и прочих инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе колёсного трактора | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение снегоочистительных работ и распределения антигололедных реагентов на автомобильных дорогах, городских улицах и прочих инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе колёсного трактора | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению комбинированной дорожной машины на базе колёсного трактора | A/03.2 | 2 |
| В | Выполнение механизированных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог, городских улиц и аэродромов и прочих инженерных сооружений с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля | 3 | Выполнение поливомоечных и подметально-уборочных работ на автомобильных дорогах, городских улицах, аэродромах и прочих инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение снегоочистительных работ и распределения антигололедных реагентов на автомобильных дорогах, городских улицах, аэродромах и прочих инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению комбинированной дорожной на базе грузового автомобиля | В/03.3 | 3 |
| С | Выполнение механизированных работ по мелкому ремонту асфальтобетонных покрытий с применением комбинированной дорожной машины | 3 | Выполнение фрезерования, подгрунтовки и укладки асфальтобетонного покрытия при мелком ремонте автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений с применением комбинированной дорожной машины | С/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению комбинированной дорожной машины для мелкого ремонта асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений | С/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог, прочих инженерных сооружений с применением комбинированной дорожной машины на базе колёсного трактора | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист комбинированной дорожной машины 4 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее года машинистом 3-го разряда технологически смежной или родственной машины |
| Особые условия допуска к работе | К работе на комбинированной дорожной машине допускаются лица, достигшие возраста, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие медицинских противопоказаний. |
| Другие характеристики | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не реже 1 раза за 5 лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста (водительскими правами категории С) с соответствующими разрешающими отметками; машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов должны знать слесарное дело и иметь квалификацию слесаря на один разряд ниже основной профессии |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | §101 | Машинист 4-го разряда |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
|  | 7231 | Механики и ремонтники автотранспортных средств |
|  | 8332 | Водители грузового транспорта |
|  | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |
|  | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов |
|  | 19203 | Тракторист |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение поливомоечных и подметально-уборочных работ на автомобильных дорогах, городских улицах и прочих инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе колёсного трактора | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений на комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений комбинированной дорожной машины на базе трактора перед началом работы |
|  | Очистка автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений с применением поливомоечного и подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Очистка рабочих органов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора от пыли, грязи и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Подготавливать комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора к работе |
|  | Заправлять цистерну комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора водой из водопроводной сети или водоема |
|  | Контролировать уровень воды в цистерне комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устанавливать угол полива покрытий автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений, а также зеленых насаждений |
|  | Регулировать подачу воды в центробежный насос |
|  | Использовать поливомоечное оборудование комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при тушении пожара |
|  | Отключать насадок напорного трубопровода |
|  | Устанавливать насадки в положение для мойки или полива |
|  | Подметать покрытия автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений с удалением смета в сторону или сбором смета в бункер при помощи подметально-уборочного и подметально-вакуумного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Транспортировать и выполнять механизированную выгрузку смета в специальных местах |
|  | Монтировать (демонтировать) рабочее оборудование комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Работать с машинистами других комбинированных дорожных машин колонны при осуществлении содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений в летний период времени |
|  | Управлять комбинированной дорожной машиной в различных условиях (в том числе в темное время суток) при осуществлении поливомоечных и подметально-уборочных работ покрытий автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при выполнении поливомоечных и подметально-уборочных работ |
|  | Контролировать давление в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Производить регулировку систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в процессе выполнения подметально-уборочных и поливомоечных работ |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора от грязи, пыли и прочих загрязнений |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устранять нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Контролировать движение комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и рабочего оборудования для летнего содержания автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Конструкции основных узлов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Требования инструкции по эксплуатации комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и оборудования для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила и инструкции подготовки комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и оборудования для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений к работе |
|  | Правила и инструкции начала работы на комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
|  | Скоростные режимы при выполнении поливомоечных и подметально-уборочных работ с применением комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Номинальное значение давления в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила регулировки систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора, оснащенной оборудованием для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила и способы наполнения водой цистерны комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора из водопроводной сети или водоема |
|  | Правила регулировки подачи воды в центробежный насос |
|  | Правила установки насадки в положение для мойки или полива покрытий автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила отключения насадки напорного трубопровода комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений |
|  | Нормы расхода воды при выполнении поливомоечных работ комбинированной дорожной машиной на базе колесного трактора |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации дорожной комбинированной машины на базе колесного трактора и оборудования для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений |
|  | Показатели бортовой диагностической системы комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора от грязи, пыли и прочих загрязнений |
|  | Правила безопасности и безопасного ведения работ при тушении пожара |
|  | Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения, применительно к комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение снегоочистительных работ и распределения антигололедных реагентов на автомобильных дорогах, городских улицах и прочих инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе колёсного трактора | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений на комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора перед началом работы |
|  | Очистка автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений с применением снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Распределение антигололедных реагентов на поверхность покрытий автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений рабочим оборудованием комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Очистка рабочих органов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора от грязи, наледи и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Подготавливать комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора к работе |
|  | Заправлять бункер комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора антигололедными реагентами |
|  | Определять и устанавливать плотность и ширину обработки поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений антигололедными реагентами |
|  | Обеспечивать равномерное распределение антигололедных реагентов по поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений комбинированной дорожной машиной на базе колесного трактора |
|  | Контролировать процесс распределения антигололедных реагентов по поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений с помощью контрольной панели комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устанавливать и регулировать углы фронтального и бокового отвалов снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при очистке автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений от снега и наледи |
|  | Очищать покрытия автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений от снега с удалением снега в сторону при помощи плунжерного, плунжерно-щеточного, фрезерно-роторного и шнеко-роторного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Контролировать погрузку снега в транспортное средство |
|  | Монтировать (демонтировать) рабочее оборудование комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Работать с машинистами других комбинированных дорожных машин колонны при осуществлении содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений в зимний период времени |
|  | Управлять комбинированной дорожной машиной на базе колесного трактора в различных условиях (в том числе в темное время суток) при распределении антигололедных реагентов и выполнении снегоочистительных работ покрытий автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при выполнении снегоуборочных работ и распределении антигололедных материалов |
|  | Определять дальность отбрасывания снега отвалом |
|  | Контролировать давление в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Производить регулировку систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в процессе выполнения снегоочистительных работ и распределении антигололедных реагентов |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора от грязи, пыли, наледи и прочих загрязнений |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устранять нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Контролировать движение комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и рабочего оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений |
|  | Конструкции основных узлов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Требования инструкции по эксплуатации комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила и инструкции подготовки комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений к работе |
|  | Правила и инструкции начала работы на комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
|  | Скоростные режимы при выполнении снегоочистительных работ и распределения антигололедных реагентов с применением комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Номинальное значение давления в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила регулировки систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора, оснащенной оборудованием для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила регулировки подачи антигололедных реагентов |
|  | Виды антигололедных реагентов |
|  | Способы распределения антигололедных реагентов |
|  | Правила определения плотности и ширины обработки поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений антигололедными реагентами |
|  | Правила установки углов отвалов снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при очистке поверхности покрытия автомобильных дорог, городских улиц прочих инженерных сооружений |
|  | Правила погрузки снега при помощи снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в кузов транспортного средства |
|  | Правила выполнения снегоочистительных работ в составе колонны комбинированных дорожных машин в условиях интенсивного снегопада и движения транспорта |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений |
|  | Нормы расхода антигололедных реагентов |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации дорожной комбинированной машины на базе колесного трактора и оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц и прочих инженерных сооружений |
|  | Показатели бортовой диагностической системы комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора от грязи, пыли, наледи прочих загрязнений |
|  | Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения, применительно к комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению комбинированной дорожной машины на базе колёсного трактора | Код | А/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в начале работы |
| --- | --- |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Проверка заправки и дозаправка комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Монтаж и демонтаж рабочего оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Проведение работ по подготовке комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора к межсменному хранению при окончании смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и ее рабочего оборудования |
|  | Выполнять моечно-уборочные работы комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Проверять состояние ходовой части комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выполнять монтаж (демонтаж) оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в соответствии с техническим заданием |
|  | Получать топливо-смазочные материалы |
|  | Заправлять комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора топливо-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливо - заправочные средства |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Выполнять техническое обслуживание комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора после хранения |
|  | Парковать комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устройство, технические характеристики комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и ее составных частей |
|  | Свойства марок и нормы расхода топливо-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки топливо-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устройство и правила работы средств встроенной диагностики комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила погрузки и перевозки комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора на железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании |
|  | Правила хранения комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист комбинированной дорожной машины для содержания покрытий 5 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее года машинистом 4-го разряда комбинированной дорожной машины или технологически смежной или родственной машины |
| Особые условия допуска к работе | К работе на комбинированной дорожной машине допускаются лица, достигшие возраста, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие медицинских противопоказаний. |
| Другие характеристики | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не реже 1 раза за 5 лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста (водительскими правами категории С) с соответствующими разрешающими отметками; машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов должны знать слесарное дело и иметь квалификацию слесаря на один разряд ниже основной профессии |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | §102 | Машинист 5-го разряда |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
|  | 7231 | Механики и ремонтники автотранспортных средств |
|  | 8332 | Водители грузового транспорта |
|  | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |
|  | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов |
|  | 19203 | Тракторист |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение поливомоечных и подметально-уборочных работ на автомобильных дорогах, городских улицах, аэродромах и прочих инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений на комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля перед началом работы |
|  | Очистка автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и прочих инженерных сооружений с применением поливомоечного и подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Очистка рабочих органов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля от пыли, грязи и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Подготавливать комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля к работе |
|  | Заправлять цистерну комбинированной дорожной машины водой из водопроводной сети или водоема |
|  | Контролировать уровень воды в цистерне комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устанавливать угол полива покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений, а также зеленых насаждений |
|  | Регулировать подачу воды в центробежный насос |
|  | Использовать поливомоечное оборудование комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при тушении пожара |
|  | Отключать насадок напорного трубопровода |
|  | Устанавливать насадки в положение для мойки или полива |
|  | Подметать покрытия автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений с удалением смета в сторону или сбором смета в бункер при помощи подметально-уборочного и подметально-вакуумного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Транспортировать и выполнять механизированную выгрузку смета в специальных местах |
|  | Монтировать (демонтировать) рабочее оборудование комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Работать с машинистами других комбинированных дорожных машин колонны при осуществлении содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений в летний период времени |
|  | Управлять комбинированной дорожной машиной на базе грузового автомобиля в различных условиях (в том числе в темное время суток) при осуществлении поливомоечных и подметально-уборочных работ покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при выполнении поливомоечных и подметально-уборочных работ |
|  | Контролировать давление в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Производить регулировку систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в процессе выполнения подметально-уборочных и поливомоечных работ |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля от грязи, пыли и прочих загрязнений |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устранять нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Контролировать движение комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и рабочего оборудования для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Конструкции основных узлов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Требования инструкции по эксплуатации комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и оборудования для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила и инструкции подготовки комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и оборудования для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений к работе |
|  | Правила и инструкции начала работы на комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
|  | Скоростные режимы при выполнении поливомоечных и подметально-уборочных работ с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Номинальное значение давления в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила регулировки систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля, оснащенной оборудованием для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила и способы наполнения водой цистерны комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля из водопроводной сети или водоема |
|  | Правила регулировки подачи воды в центробежный насос |
|  | Правила установки насадки в положение для мойки или полива покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила отключения насадки напорного трубопровода комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Нормы расхода воды при выполнении поливомоечных работ комбинированной дорожной машиной на базе грузового автомобиля |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации дорожной комбинированной машины на базе грузового автомобиля и оборудования для летнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Показатели бортовой диагностической системы комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля от грязи, пыли и прочих загрязнений |
|  | Правила безопасности и безопасного ведения работ при тушении пожара |
|  | Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения, применительно к комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение снегоочистительных работ и распределения антигололедных реагентов на автомобильных дорогах, городских улицах, аэродромах и прочих инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений на комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля перед началом работы |
|  | Очистка автомобильных дорог, городских улиц аэродромов и прочих инженерных сооружений с применением снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Распределение антигололедных реагентов на поверхность покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Очистка рабочих органов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля от грязи, наледи и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Подготавливать комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля к работе |
|  | Заправлять бункер комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля антигололедными реагентами |
|  | Определять и устанавливать плотность и ширину обработки поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений антигололедными реагентами |
|  | Обеспечивать равномерное распределение антигололедных реагентов по поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Контролировать процесс распределения антигололедных реагентов по поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений с помощью контрольной панели комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устанавливать и регулировать углы фронтального и бокового отвалов снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при очистке автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений от снега и наледи |
|  | Очищать покрытия автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений от снега с удалением снега в сторону при помощи плунжерного, плунжерно-щеточного, фрезерно-роторного и шнеко-роторного оборудования оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Контролировать погрузку снега в транспортное средство |
|  | Монтировать (демонтировать) рабочее оборудование комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Работать с машинистами других комбинированных дорожных машин колонны при осуществлении содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений в зимний период времени |
|  | Управлять комбинированной дорожной машиной на базе грузового автомобиля в различных условиях (в том числе в темное время суток) при распределении антигололедных реагентов и выполнении снегоочистительных работ покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при выполнении снегоуборочных работ и распределении антигололедных материалов |
|  | Определять дальность отбрасывания снега отвалом |
|  | Контролировать давление в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Производить регулировку систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в процессе выполнения снегоочистительных работ и распределении антигололедных реагентов |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля от грязи, пыли, наледи и прочих загрязнений |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устранять нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Контролировать движение комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и рабочего оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Конструкции основных узлов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений комбинированной дорожной машины |
|  | Требования инструкции по эксплуатации комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила и инструкции подготовки комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений к работе |
|  | Правила и инструкции начала работы на комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
|  | Скоростные режимы при выполнении снегоочистительных работ и распределения антигололедных реагентов с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Номинальное значение давления в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила регулировки систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля, оснащенной оборудованием для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила регулировки подачи антигололедных реагентов |
|  | Виды антигололедных реагентов |
|  | Способы распределения антигололедных реагентов |
|  | Правила определения плотности и ширины обработки поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц,аэродромов и прочих инженерных сооружений антигололедными реагентами |
|  | Правила установки углов фронтального и бокового отвалов снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при очистке поверхности покрытия автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила погрузки снега при помощи снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в кузов транспортного средства |
|  | Правила выполнения снегоочистительных работ в составе колонны комбинированных дорожных машин в условиях интенсивного снегопада и движения транспорта |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Нормы расхода антигололедных реагентов |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации дорожной комбинированной машины на базе грузового автомобиля и оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Показатели бортовой диагностической системы комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля от грязи, пыли, наледи прочих загрязнений |
|  | Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения, применительно к комбинированной дорожной машине |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению комбинированной дорожной на базе грузового автомобиля | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в начале работы |
| --- | --- |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Проверка заправки и дозаправка комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля, топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Монтаж и демонтаж рабочего оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Проведение работ по подготовке комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля к межсменному хранению при окончании смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и ее рабочего оборудования |
|  | Выполнять моечно-уборочные работы комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Проверять состояние ходовой части комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнять монтаж (демонтаж) оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в соответствии с техническим заданием |
|  | Получать топливо-смазочные материалы |
|  | Заправлять комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля топливо-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливо - заправочные средства |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Выполнять техническое обслуживание комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля после хранения |
|  | Парковать комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устройство, технические характеристики комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и ее составных частей |
|  | Свойства марок и нормы расхода топливо-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки топливо-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устройство и правила работы средств встроенной диагностики комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила погрузки и перевозки комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля на железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании |
|  | Правила хранения комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по мелкому ремонту асфальтобетонных покрытий с применением комбинированной дорожной машины | Код | С | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий 6 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее года машинистом 5-го разряда комбинированной дорожной машины или технологически смежной или родственной машины |
| Особые условия допуска к работе | К работе на комбинированной дорожной машине допускаются лица, достигшие возраста, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие медицинских противопоказаний. |
| Другие характеристики | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не реже 1 раза за 5 лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста (водительскими правами категории С) с соответствующими разрешающими отметками; машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов должны знать слесарное дело и иметь квалификацию слесаря на один разряд ниже основной профессии |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | §103 | Машинист 6-го разряда |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
|  | 7231 | Механики и ремонтники автотранспортных средств |
|  | 8332 | Водители грузового транспорта |
|  | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |
|  | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов |
|  | 19203 | Тракторист |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение фрезерования, подгрунтовки и укладки асфальтобетонного покрытия при мелком ремонте автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений с применением комбинированной дорожной машины | Код | С/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования для ямочного ремонта автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений на комбинированную дорожную машину для ремонта покрытий |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования для ямочного ремонта автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Фрезерование поверхности асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений в районе выбоины или иного дефекта |
|  | Подгрунтовка поверхности вырезанного участка битумной эмульсией |
|  | Заполнение вырезанного участка асфальтобетонной смесью |
|  | Очистка рабочих органов комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий от пыли, грязи, битуминозных и прочих загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Подготавливать комбинированную дорожную машину для ремонта покрытий к работе |
|  | Заполнять (опорожнять) цистерну битумной эмульсией |
|  | Контролировать уровень битумной эмульсии в цистерне комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Регулировать подачу битумной эмульсии при осуществлении подгрунтовки поверхности вырезанного участка |
|  | Поддерживать температуру битумной эмульсии и асфальтобетонной смеси в пределах нормативных значений |
|  | Определять режимы фрезерования поврежденного участка поверхности асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Определять требуемое количество асфальтобетонной смеси для заполнения вырезанного участка |
|  | Монтировать (демонтировать) рабочее оборудование комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Распознавать сигналы, подаваемые дорожными рабочими и асфальтобетонщиками при выполнении технологического процесса накомбинированной дорожной машине для ремонта покрытий |
|  | Управлять комбинированной дорожной машиной для ремонта покрытий в различных условиях (в том числе в темное время суток) при осуществлении фрезерования поврежденного участка покрытия, подгрунтовки вырезанного участка, заполнения вырезанного участка поврежденного покрытия асфальтобетонной смесью |
|  | Определять скоростные режимы комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий при фрезеровании, подгрунтовки и распределения асфальтобетонной смеси |
|  | Контролировать давление в гидросистеме комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Производить регулировку систем комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий в процессе выполнения фрезерования, подгрунтовки покрытий и распределения асфальтобетонной смеси |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий от грязи, пыли, битуминозных и прочих загрязнений |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Устранять нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Контролировать движение комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля для ремонта покрытий |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий и его рабочего оборудования |
|  | Конструкции основных узлов комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов для фрезерования, подгрунтовки покрытия, распределения асфальтобетонной смеси дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Требования инструкции по эксплуатации комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий и ее рабочего оборудования |
|  | Правила и инструкции подготовки комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий и ее рабочего оборудования |
|  | Правила и инструкции начала работы на комбинированной дорожной машине для ремонта покрытий |
|  | Скоростные режимы при выполнении фрезерования и подгрунтовки покрытий, распределения асфальтобетонной смеси при выполнении ямочного ремонта покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Температурные режимы при подгрунтовке покрытия битумной эмульсией и распределении асфальтобетонной смеси |
|  | Номинальное значение давления в гидросистеме комбинированной дорожной машины для ремонтапокрытий |
|  | Правила регулировки систем комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Правила и способы наполнения (порожнения) битумной эмульсией цистерны комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Правила регулировки подачи битумной эмульсии при подгрунтовке асфальтобетонного покрытия |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Нормы расхода битумной эмульсии при выполнении подгрунтовки дорожной машиной для ремонта покрытий |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации дорожной комбинированной машины для ремонта покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Показатели бортовой диагностической системы комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий от грязи, пыли,битуминозных и прочих загрязнений |
|  | Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машины для рмонта покрытий |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения, применительно к комбинированной дорожной машине для ремонта покрытий |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине для ремонта покрытий |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению комбинированной дорожной машины для мелкого ремонта асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и прочих инженерных сооружений | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий в начале работы |
| --- | --- |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Проверка заправки и дозаправка комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Монтаж и демонтаж рабочего оборудования комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Проведение работ по подготовке комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий к межсменному хранению при окончании смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий и ее рабочего оборудования |
|  | Выполнять моечно-уборочные работы комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Проверять состояние ходовой части комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Выполнять монтаж (демонтаж) оборудования комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий в соответствии с техническим заданием |
|  | Получать топливо-смазочные материалы |
|  | Заправлять комбинированную дорожную машину для ремонта покрытий топливо-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливо - заправочные средства |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Выполнять техническое обслуживание комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий после хранения |
|  | Парковать комбинированную дорожную машину для ремонта покрытий в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Устройство, технические характеристики комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий и ее составных частей |
|  | Свойства марок и нормы расхода топливо-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки топливо-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Устройство и правила работы средств встроенной диагностики комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Правила погрузки и перевозки комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий на железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании |
|  | Правила хранения комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для комбинированной дорожной машины для ремонта покрытий |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»), город Москва

Руководитель Исполнительный вице-президент __________________________ Кузьмин Д.В.

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», город Москва |
| 3 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» Институт повышения квалификации и переподготовки кадров транспортно-дорожного комплекса (ИПК МАДИ), город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ПРИКАЗ  302 Н от 12.04.2011 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ)  Г. МОСКВА

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда." с изменениями от 15 мая 2013 г. N  296н. Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 октября 2011 г. Регистрационный N 22111

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 № 243  «Об утверждении единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3 раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов Постановление Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 367