УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2016 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
 СТАНДАРТ

Машинист разогревателя (нагревателя) асфальтобетона

Регистрационный номер

I. Общие сведения …………………………………………...…………… 2

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности) …..3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций……………...…....5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение механизированных работ по разогреву асфальтобетонных покрытий с применением прицепных разогревателей (нагревателей) асфальтобетона»…..................................................................................................5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение механизированных работ по разогреву асфальтобетонных покрытий с применением автомобильных и самоходных разогревателей (нагревателей) асфальтобетона»…................................................................................................10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение механизированных работ по разогреву и текущему ремонту асфальтобетонных покрытий с применением разогревателей-планировщиков и разогревателей-ремонтеров»….......................................................................................................20

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта……………………………………………………………………...….31

- Общие сведения

| Выполнение механизированных работ с применением разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Разогрев асфальтобетонных покрытий с применением разогревателя (нагревателя) асфальтобетона при текущем ремонте автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений

Группа занятий:

| 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | 7231 | Механики и ремонтники автотранспортных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 8332 | Водители грузового транспорта | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| --- | --- |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.90 | Строительство прочих инженерных сооружений |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение механизированных работ по разогреву асфальтобетонных покрытий с применением прицепных разогревателей (нагревателей) асфальтобетона | 2 | Разогрев асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений прицепным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона при выполнении дорожно-ремонтных работ | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение механизированных работ по разогреву асфальтобетонных покрытий с применением автомобильных и самоходных разогревателей (нагревателей) асфальтобетона | 3 | Разогрев асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений автомобильным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона при выполнении дорожно-ремонтных работ | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Разогрев асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона при выполнении дорожно-ремонтных работ | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению, автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона | B/03.3 | 3 |
| С | Выполнение механизированных работ по разогреву и текущему ремонту асфальтобетонных покрытий с применением разогревателей-планировщиков и разогревателей-ремонтеров | 4 | Разогрев и срезание асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений разогревателем-планировщиком при выполнении дорожно-ремонтных работ | С/04.1 | 4 |
|  |  |  | Разогрев, рыхление, засыпка и уплотнение ремонтируемых асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений разогревателем-ремонтером при выполнении дорожно-ремонтных работ | С/04.2 | 4 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера | С/04.3 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по разогреву асфальтобетонных покрытий с применением прицепных разогревателей (нагревателей) асфальтобетона | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист разогревателя (нагревателя) асфальтобетона 5 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее года машинистом 4-го разряда технологически смежной или родственной машины |
| Особые условия допуска к работе | К работе на разогревателе (нагревателе) асфальтобетона допускаются лица, достигшие возраста, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие медицинских противопоказаний. |
| Другие характеристики | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не реже 1 раза за 5 лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста (водительскими правами категории С) с соответствующими разрешающими отметками; машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов должны знать слесарное дело и иметь квалификацию слесаря на один разряд ниже основной профессии |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | §121 | Машинист 5-го разряда |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
|  | 7231 | Механики и ремонтники автотранспортных средств |
|  | 8332 | Водители грузового транспорта |
|  | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |
|  | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов |
|  | 19203 | Тракторист |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Разогрев асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений прицепным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона при выполнении дорожно-ремонтных работ | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона перед началом работы |
|  | Разогрев слоя асфальтобетона в дорожном покрытии при проведении дорожно-ремонтных работ |
|  | Очистка рабочих органов прицепного разогревателя (нагревателя) от пыли, грязи, битуминозых вяжущих материалов и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Подготавливать прицепной разогреватель (нагреватель) асфальтобетона к работе |
|  | Регулировать мощность теплового излучения горелок прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Устанавливать блок горелок прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в рабочее положение |
|  | Устанавливать высоту расположения блока горелок над разогреваемым асфальтобетонным покрытием в зависимости от мощности теплового излучения |
|  | Поднимать блок горелок прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в транспортное положение |
|  | Монтировать (демонтировать) рабочее оборудование прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Работать с машинистами дорожной фрезы при осуществлении текущего ремонта асфальтобетонного покрытия |
|  | Управлять прицепным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона в различных условиях (в том числе в темное время суток) при осуществлении текущего ремонта асфальтобетонного покрытия |
|  | Определять скоростные режимы при разогреве слоя асфальтобетонного покрытия прицепным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона |
|  | Определять режимы работы прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона: регулировать подачу газа, мощность теплового излучения в зависимости от глубины асфальтобетонного слоя и условий окружающей среды |
|  | Контролировать показатели температуры асфальтобетонного покрытия в процессе его разогрева |
|  | Контролировать давление в баллонах со сжиженным газом |
|  | Производить регулировку систем прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в процессе разогрева асфальтобетонного покрытия |
|  | Предотвращать перегрев асфальтобетонных покрытий |
|  | Достигать равномерного нагрева слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Предотвращать непрогрев асфальтобетонного покрытия, выявлять причины непрогрева и исправлять брак в работе по разогреву слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Устранять нарушения в работе систем прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине |
|  | Контролировать движение прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Конструкции основных узлов прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Требования инструкции по эксплуатации прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Правила и инструкции подготовки прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона к началу работы |
|  | Правила и инструкции начала работы на прицепном разогревателе (нагревателе) асфальтобетона |
|  | Скоростные режимы при разогреве слоя асфальтобетонного покрытия на различную глубину |
|  | Температурные режимы при разогреве слоя асфальтобетонного покрытия на различную глубину с учетом условий окружающей среды |
|  | Допустимую глубину разогрева асфальтобетонного покрытия |
|  | Порядок и последовательность разогрева ремонтных карт |
|  | Номинальные значения давления газа в баллонах со сжиженным газом |
|  | Правила регулировки систем прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона при разогреве слоя асфальтобетонного покрытия на различную глубину |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Нормы разогрева асфальтобетонного покрытия на различную глубину |
|  | Виды, способы предотвращения, выявления и исправления непрогрева асфальтобетонного покрытия |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Показатели бортовой диагностической системы прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Способы аварийного прекращения работы на прицепном разогревателе (нагревателе) асфальтобетона |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения, применительно к прицепному разогревателю (нагревателю) асфальтобетона |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на прицепном разогревателе (нагревателе) асфальтобетона |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в начале работы |
| --- | --- |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Проверка заправки и дозаправка тягача прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Монтаж и демонтаж прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Проведение работ по подготовке прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона к межсменному хранению при окончании смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Выполнять моечно-уборочные работы тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Проверять состояние ходовой части тягача прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Контролировать комплектность тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Выполнять монтаж (демонтаж) оборудования прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в соответствии с техническим заданием |
|  | Получать топливо-смазочные материалы |
|  | Заправлять тягач прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона топливо-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливо - заправочные средства |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Выполнять техническое обслуживание тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона после хранения |
|  | Парковать тягач прицепного разогреваеля (нагревателя) асфальтобетона в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением тягача прицепного разогревателя (нгревателя) асфальтобетона в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) |
|  | Устройство, технические характеристики тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) и их составных частей |
|  | Свойства марок и нормы расхода топливо-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки топливо-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) |
|  | Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Устройство и правила работы средств встроенной диагностики тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Правила погрузки и перевозки тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона на железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании |
|  | Правила хранения тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для тягача и прицепного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по разогреву асфальтобетонных покрытий с применением автомобильных и самоходных разогревателей (нагревателей) асфальтобетона | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист разогревателя (нагревателя) асфальтобетона 6 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее года машинистом 5-го разряда разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
| Особые условия допуска к работе | К работе на разогревателе (нагревателе) асфальтобетона допускаются лица, достигшие возраста, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие медицинских противопоказаний. |
| Другие характеристики | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не реже 1 раза за 5 лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста (водительскими правами категории С) с соответствующими разрешающими отметками; Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов должны знать слесарное дело и иметь квалификацию слесаря на один разряд ниже основной профессии |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | §122 | Машинист 6-го разряда |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
|  | 7231 | Механики и ремонтники автотранспортных средств |
|  | 8332 | Водители грузового транспорта |
|  | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |
|  | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов |
|  | 19203 | Тракторист |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Разогрев асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений автомобильным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона при выполнении дорожно-ремонтных работ | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона перед началом работы |
|  | Разогрев слоя асфальтобетонного покрытия автомобильным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона перед горячим фрезерованием или термопрофилированием |
|  | Очистка рабочих органов автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Подготавливать автомобильный разогреватель (нагреватель) асфальтобетона к работе |
|  | Производить монтаж (демонтаж) рабочего оборудования автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Устанавливать раму блока горелок автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона для разогрева покрытия около бордюрного камня |
|  | Регулировать мощность теплового излучения горелок автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Устанавливать блок горелок автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в рабочее положение |
|  | Устанавливать высоту расположения блока горелок над разогреваемым асфальтобетонным покрытием в зависимости от мощности теплового излучения |
|  | Поднимать блок горелок автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в транспортное положение |
|  | Разжигать горелки блока газобаллонной установки автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Снимать (устанавливать) баллоны со сжиженным газом в газобаллонную установку автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Управлять автомобильным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона в различных условиях (в том числе в темное время суток) при выполнении дорожно-ремонтных работ |
|  | Контролировать показания температуры разогреваемого слоя асфальтобетонного покрытия с помощью контрольной панели автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Обеспечивать равномерный нагрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Выявлять при помощи контрольной панели непрогрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины, устранять непрогретые участки асфальтобетонного покрытия |
|  | Предотвращать перегрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Производить регулировку систем автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в процессе разогрева слоя асфальтобетонного покрытия |
|  | Работать с машинистами дорожной фрезы и (или) термопрофилировщика технологической схемы текущего ремонта покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы при разогреве асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Определять температурные режимы разогрева асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Устранять нарушения в работе систем автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Контролировать движение автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Конструкции основных узлов автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Гидравлическая схема автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Требования инструкции по эксплуатации автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Правила и инструкции подготовки автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона к началу работы |
|  | Правила и инструкции начала работы автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Скоростные режимы автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона при разогреве слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Порядок и последовательность разогрева асфальтобетонного покрытия в зависимости от размера карт |
|  | Температурные режимы выполнения работ по разогреву асфальтобетонного покрытия заданной глубины автомобильным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона |
|  | Допустимая глубина прогрева асфальтобетонных покрытий |
|  | Нормы расхода сжиженного газа для обеспечения тепловой мощности, необходимой для разогрева слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Правила регулировки систем автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона при разогреве покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Значения номинального давления в гидросистеме |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Температурные нормы разогрева асфальтобетонных покрытий различной глубины автомобильным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона |
|  | Нормы установки блока горелок для разогрева асфальтобетонного покрытия на различную глубину с учетом условий окружающей среды и мощности теплового излучения |
|  | Способы предотвращения, выявления и исправления непрогрева асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Показатели бортовой диагностической системы автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов |
|  | Способы аварийного прекращения работы на автомобильном разогревателе (нагревателе) асфальтобетона |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения, применительно к автомобильному разогревателю (нагревателю) асфальтобетона |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на автомобильном разогревателе (нагревателе) асфальтобетона |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Разогрев асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона при выполнении дорожно-ремонтных работ | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение перебазирования самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
| --- | --- |
|  | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона перед началом работы |
|  | Разогрев слоя асфальтобетонного покрытия самоходным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона перед горячим фрезерованием или термопрофилированием |
|  | Очистка рабочих органов самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Подготавливать самоходный разогреватель (нагреватель) асфальтобетона к работе |
|  | Производить монтаж (демонтаж) рабочего оборудования самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Регулировать мощность теплового излучения горелок автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Устанавливать блок горелок самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в рабочее положение, в том числе под углом относительно горизонтальной поверхности |
|  | Устанавливать высоту расположения блока горелок над разогреваемым асфальтобетонным покрытием в зависимости от мощности теплового излучения |
|  | Поднимать блок горелок автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в транспортное положение |
|  | Управлять гидравлической системой при регулировке подачи газа и кислорода для разжигания системы инфракрасных горелок |
|  | Управлять самоходным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона в различных условиях (в том числе в темное время суток) при выполнении дорожно-ремонтных работ |
|  | Контролировать показания температуры разогреваемого слоя асфальтобетонного покрытия с помощью контрольной панели самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Контролировать расход сжиженного газа, потребляемого на разогрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины с помощью контрольной панели самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Контролировать значение тепловой мощности с помощью контрольной панели самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Обеспечивать равномерный нагрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Выявлять при помощи контрольной панели непрогрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины, устранять непрогретые участки асфальтобетонного покрытия |
|  | Предотвращать перегрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Производить регулировку систем самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в процессе разогрева слоя асфальтобетонного покрытия |
|  | Работать с машинистами дорожной фрезы и (или) термопрофилировщика технологической схемы текущего ремонта покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы при разогреве асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Определять температурные режимы разогрева асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Устранять нарушения в работе систем самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование |
|  | Поддерживать комфортные условия на платформе машиниста самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Контролировать движение самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Конструкции основных узлов самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Гидравлическая схема самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Требования инструкции по эксплуатации самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Правила и инструкции подготовки самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона к началу работы |
|  | Правила и инструкции начала работы самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Скоростные режимы самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона при разогреве слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Порядок и последовательность разогрева асфальтобетонного покрытия в зависимости от размера карт |
|  | Температурные режимы выполнения работ по разогреву асфальтобетонного покрытия заданной глубины самоходным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона |
|  | Допустимая глубина прогрева асфальтобетонных покрытий |
|  | Нормы расхода сжиженного газа для обеспечения тепловой мощности, необходимой для разогрева слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Правила регулировки систем автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона при разогреве покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Значения номинального давления в гидросистеме |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования автомобильного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Температурные нормы разогрева асфальтобетонных покрытий различной глубины автомобильным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона |
|  | Нормы установки блока горелок для разогрева асфальтобетонного покрытия на различную глубину с учетом условий окружающей среды и мощности теплового излучения |
|  | Способы предотвращения, выявления и исправления непрогрева асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Показатели бортовой диагностической системы самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов |
|  | Способы аварийного прекращения работы на самоходном разогревателе (нагревателе) асфальтобетона |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения, применительно к самоходному разогревателю (нагревателю) асфальтобетона |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на самоходном разогревателе (нагревателе) асфальтобетона |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению, автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в начале работы |
| --- | --- |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Проверка заправки и дозаправка автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Монтаж (демонтаж) агрегатов и элементов конструкции автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Проведение работ по подготовке автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона к межсменному хранению при окончании смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Выполнять моечно-уборочные работы автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Проверять состояние ходовой части автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Контролировать комплектность автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Выполнять монтаж (демонтаж) оборудования автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в соответствии с техническим заданием |
|  | Получать топливо-смазочные материалы |
|  | Заправлять автомобильный и самоходный разогреватель(нагреватель) асфальтобетона топливо-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливо - заправочные средства |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Выполнять техническое обслуживание автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона после хранения |
|  | Парковать автомобильный и самоходный разогреваель (нагреватель) в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) |
|  | Устройство, технические характеристики автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) и их составных частей |
|  | Свойства марок и нормы расхода топливо-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки топливо-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Устройство и правила работы средств встроенной диагностики автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Правила погрузки и перевозки автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона на железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании |
|  | Правила хранения автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для автомобильного и самоходного разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по разогреву и текущему ремонту асфальтобетонных покрытий с применением разогревателей-планировщиков и разогревателей-ремонтеров | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист разогревателя (нагревателя) асфальтобетона 7 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное обучение – программы подготовки квалифицированных рабочих Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее года машинистом 6-го разряда разогревателя (нагревателя) асфальтобетона |
| Особые условия допуска к работе | К работе на разогревателе (нагревателе) асфальтобетона допускаются лица, достигшие возраста, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие медицинских противопоказаний. |
| Другие характеристики | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не реже 1 раза за 5 лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста (водительскими правами категории С) с соответствующими разрешающими отметками; Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов должны знать слесарное дело и иметь квалификацию слесаря на один разряд ниже основной профессии |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | §123 | Машинист 7-го разряда |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
|  | 7231 | Механики и ремонтники автотранспортных средств |
|  | 8332 | Водители грузового транспорта |
|  | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |
|  | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов |
|  | 19203 | Тракторист |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Разогрев и срезание асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений разогревателем-планировщиком при выполнении дорожно-ремонтных работ | Код | С /01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования разогревателя-планировщика |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования разогревателя-планировщика перед началом работы |
|  | Разогрев и срезание слоя асфальтобетонного покрытия разогревателем-планировщиком на заданную глубину |
|  | Очистка рабочих органов разогревателя-планировщика от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места разогревателя-планировщика в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Подготавливать разогреватель-планировщик к работе |
|  | Производить монтаж (демонтаж) рабочего оборудования разогревателя-планировщика |
|  | Регулировать мощность теплового излучения горелок разогревателя-планировщика |
|  | Устанавливать блок горелок разогревателя-планирощика в рабочее положение |
|  | Устанавливать высоту расположения блока горелок над разогреваемым асфальтобетонным покрытием в зависимости от мощности теплового излучения |
|  | Поднимать блок горелок разогревателя-планировщика в транспортное положение |
|  | Устанавливать ножи разогревателя-планировщика для срезания разогретого слоя асфальтобетонного покрытия на заданную глубину |
|  | Управлять гидравлической системой при регулировке подачи газа и кислорода для разжигания системы инфракрасных горелок |
|  | Снимать (устанавливать) баллоны со сжиженным газом в газобаллонную установку разогревателя-планировщика |
|  | Управлять разогревателем-планировщиком в различных условиях (в том числе в темное время суток) при выполнении дорожно-ремонтных работ |
|  | Контролировать показания температуры разогреваемого слоя асфальтобетонного покрытия с помощью контрольной панели разогревателя-палнировщака |
|  | Обеспечивать равномерный нагрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Обеспечивать равномерное срезание разогретого слоя асфальтобетонного покрытия на заданную глубину |
|  | Выявлять при помощи контрольной панели непрогрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины, устранять непрогретые участки асфальтобетонного покрытия |
|  | Предотвращать перегрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Производить регулировку систем разогревателя-планировщика в процессе разогрева и срезания слоя асфальтобетонного покрытия |
|  | Контролировать процесс сбора и погрузки срезанного слоя асфальтобетона в автотранспорт |
|  | Работать с машинистами автотранспортных средств при погрузке срезанного объема асфальтобетона |
|  | Определять скоростные режимы при разогреве и срезании асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Определять температурные режимы разогрева асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем разогревателя-планировщика |
|  | Устранять нарушения в работе систем разогревателя-планировщика |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем разогревателя-планировщика |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине разогревателя-планировщика |
|  | Контролировать движение разогревателя-планировщика при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики разогревателя-планировщика |
|  | Конструкции основных узлов разогревателя-планировщика |
|  | Гидравлическая схема разогревателя-планировщика |
|  | Требования инструкции по эксплуатации разогревателя-планировщика |
|  | Правила и инструкции подготовки разогревателя-планировщика к началу работы |
|  | Правила и инструкции начала работы разогревателя-планировщика |
|  | Скоростные режимы разогревателя-планировщика при разогреве и срезании слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Порядок и последовательность разогрева и срезания асфальтобетонного покрытия в зависимости от размера карт |
|  | Температурные режимы выполнения работ по разогреву асфальтобетонного покрытия заданной глубины разогревателем-планировщиком |
|  | Основы технологии резания |
|  | Допустимая глубина прогрева асфальтобетонных покрытий |
|  | Допустимая глубина резания асфальтобетонных покрытий |
|  | Нормы расхода сжиженного газа для обеспечения тепловой мощности, необходимой для разогрева слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Правила регулировки систем разогревателя-планировщика при разогреве покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Правила погрузки срезанного слоя асфальтобетона в автотранспортное средство |
|  | Значения номинального давления в гидросистеме разогревателя-планировщика |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования разогревателя-планировщика |
|  | Температурные нормы разогрева асфальтобетонных покрытий на различную глубину разогревателем-планировщиком |
|  | Нормы высоты установки блока горелок для разогрева асфальтобетонного покрытия на различную глубину с учетом условий окружающей среды и мощности теплового излучения |
|  | Способы предотвращения, выявления и исправления непрогрева асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации разогревателя-планировщика |
|  | Показатели бортовой диагностической системы разогревателя-планировщика |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции разогревателя-планировщика от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов |
|  | Способы аварийного прекращения работы на разогревателе-планировщике |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации разогревателя-планировщика |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения, применительно к разогревателю-планировщику |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на разогревателе-планировщике |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Разогрев, рыхление, засыпка и уплотнение ремонтируемых асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений разогревателем-ремонтером при выполнении дорожно-ремонтных работ | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования разогревателя-ремонтера |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования разогревателя-ремонтера перед началом работы |
|  | Разогрев слоя асфальтобетонного покрытия разогревателем-ремонтером на заданную глубину |
|  | Разрыхление и удаление слоя старого асфальтобетонного покрытия на заданную глубину |
|  | Укладывание и разравнивание новой асфальтобетонной смеси |
|  | Уплотнение асфальтобетонного покрытия |
|  | Ремонт трещин и покрытий с применением битуминозных вяжущих материалов |
|  | Очистка рабочих органов разогревателя-ремонтера от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места разогревателя-ремонтера в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Подготавливать разогреватель-ремонтер к работе |
|  | Производить монтаж (демонтаж) рабочего оборудования разогревателя-ремонтера |
|  | Регулировать мощность теплового излучения горелок разогревателя-ремонтера |
|  | Устанавливать блок горелок разогревателя-ремонтера в рабочее положение |
|  | Устанавливать высоту расположения блока горелок над разогреваемым асфальтобетонным покрытием в зависимости от мощности теплового излучения |
|  | Поднимать блок горелок разогревателя-ремонтера в транспортное положение |
|  | Регулировать глубину фрезерования асфальтобетонного покрытия разогревателем-ремонтером |
|  | Равномерно распределять свежую асфальтобетонную смесь слоем заданной толщины на нагретую и взрыхленную поверхность покрытия разогревателем-ремонтером |
|  | Предварительно уплотнять асфальтобетонное покрытие заданной толщины до проектно-требуемых значений степени уплотнения разогревателем-ремонтером |
|  | Управлять гидравлической системой при регулировке подачи газа и кислорода для разжигания системы инфракрасных горелок |
|  | Снимать (устанавливать) баллоны со сжиженным газом в газобаллонную установку разогревателя-планировщика |
|  | Управлять разогревателем-ремонтером в различных условиях (в том числе в темное время суток) при выполнении дорожно-ремонтных работ |
|  | Контролировать показания температуры разогреваемого слоя асфальтобетонного покрытия с помощью контрольной панели разогревателя-ремонтера |
|  | Обеспечивать равномерный нагрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Обеспечивать равномерное фрезерование разогретого слоя асфальтобетонного покрытия на заданную глубину |
|  | Выявлять при помощи контрольной панели непрогрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины, устранять непрогретые участки асфальтобетонного покрытия |
|  | Предотвращать перегрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Производить регулировку систем разогревателя-ремонтера в процессе разогрева и фрезерования старого асфальтобетонного покрытия, укладки и предварительного уплотнения нового слоя асфальтобетонного покрытия |
|  | Контролировать равномерность и толщину распределения свежей асфальтобетонной смеси на разогретую и взрыхленную поверхность покрытия при помощи контрольной панели |
|  | Контролировать показания степени уплотнения асфальтобетонного покрытия при помощи контрольной панели |
|  | Выявлять при помощи контрольной панели неуплотненные участки асфальтобетонного покрытия и их причины, устранять недоуплотнение асфальтобетонного покрытия и его причины |
|  | Работать с машинистами автотранспортных средств при загрузке бункера разогревателя-ремонтера свежей асфальтобетонной смесью и с машинистами моторных катков |
|  | Определять скоростные режимы при разогреве и фрезеровании старого асфальтобетонного покрытия на заданную глубину, укладке и предварительном уплотнении слоя асфальтобетонного покрытия из свежей асфальтобетонной смеси |
|  | Определять температурные режимы разогрева асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Распределять битуминозные вяжущие материалы в местах повреждения асфальтобетонных покрытий |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем разогревателя-ремонтера |
|  | Устранять нарушения в работе систем разогревателя-ремонтера |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем разогревателя-ремонтера |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине разогревателя-ремонтера |
|  | Контролировать движение разогревателя-ремонтера при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики разогревателя-ремонтера |
|  | Конструкции основных узлов разогревателя-ремонтера |
|  | Гидравлическая схема разогревателя-ремонтера |
|  | Требования инструкции по эксплуатации разогревателя-ремонтера |
|  | Правила и инструкции подготовки разогревателя-ремонтера к началу работы |
|  | Правила и инструкции начала работы разогревателя-ремонтера |
|  | Правила приема свежей асфальтобетонной смеси в бункер разогревателя-ремонтера |
|  | Скоростные режимы разогревателя-ремонтера при разогреве, фрезеровании, укладке и предварительном уплотнении слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Температурные режимы выполнения работ по разогреву, укладке и предварительному уплотнению асфальтобетонного покрытия разогревателем-ремонтером |
|  | Основы технологии резания |
|  | Допустимая глубина прогрева асфальтобетонных покрытий |
|  | Допустимая глубина фрезерования асфальтобетонных покрытий |
|  | Допустимая толщина уплотнения слоя асфальтобетонного покрытия разогревателем-ремонтером |
|  | Допустимые значения температуры битуминозного вяжущего при его распределении по поврежденной поверхности асфальтобетонного покрытия |
|  | Нормы расхода сжиженного газа для обеспечения тепловой мощности, необходимой для разогрева слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Правила регулировки систем разогревателя-планировщика при разогреве покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Значения номинального давления в гидросистеме разогревателя-ремонтера |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования разогревателя-ремонтера |
|  | Температурные нормы разогрева асфальтобетонных покрытий на различную глубину разогревателем-ремонтером |
|  | Нормы установки блока горелок для разогрева асфальтобетонного покрытия на различную глубину с учетом условий окружающей среды и мощности теплового излучения |
|  | Способы предотвращения, выявления и исправления непрогрева асфальтобетонного покрытия заданной глубины |
|  | Способы предотвращения, выявления и исправления недоуплотнения асфальтобетонного покрытия |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации разогревателя-ремонтера |
|  | Показатели бортовой диагностической системы разогревателя-ремонтера |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции разогревателя-ремонтера от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов |
|  | Способы аварийного прекращения работы на разогревателе-ремонтере |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации разогревателя-ремонтера |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения, применительно к разогревателю-ремонтеру |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на разогревателе-ремонтере |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера | Код | С/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера в начале работы |
| --- | --- |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Проверка заправки и дозаправка разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Монтаж (демонтаж) агрегатов и элементов конструкции разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Проведение работ по подготовке разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера к межсменному хранению при окончании смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Выполнять моечно-уборочные работы разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Проверять состояние ходовой части разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Контролировать комплектность разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Выполнять монтаж (демонтаж) оборудования разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера в соответствии с техническим заданием |
|  | Получать топливо-смазочные материалы |
|  | Заправлять разогреватель-планировщик и разогревател-ремонтер топливо-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливо - заправочные средства |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Выполнять техническое обслуживание разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера после хранения |
|  | Парковать разогреватель-планировщик и разогреватель-ремонтер в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Устройство, технические характеристики разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера и их составных частей |
|  | Свойства марок и нормы расхода топливо-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки топливо-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Устройство и правила работы средств встроенной диагностики разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Правила погрузки и перевозки разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера на железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании |
|  | Правила хранения разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»), город Москва

Руководитель Исполнительный вице-президент __________________________ Кузьмин Д.В.

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», город Москва |
| 3 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» Институт повышения квалификации и переподготовки кадров транспортно-дорожного комплекса (ИПК МАДИ), город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ПРИКАЗ  302 Н от 12.04.2011 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ)  Г. МОСКВА

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда." с изменениями от 15 мая 2013 г. N  296н. Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 октября 2011 г. Регистрационный N 22111

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 № 243  «Об утверждении единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3 раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов Постановление Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 367